## Slide 1: Appendix 콰인-맥클러스키 (QMC, Quine-McCluskey) 알고리즘
원리로 쉽게 배우는
디지털 논리회로 설계
한규필 지음

## Slide 2
부록 콰인-맥클러스키 (QMC) 알고리즘

## Slide 3
부록 | 콰인-맥클러스키(QMC, Quine-McCluskey) 알고리즘
간소화 기법 비교
  카노맵 기법
    도식적 접근으로 한 번에 많은 항을 묶으면서 간소화
    직관성 및 편의성
    5-변수까지 적용 가능 한계
  QMC 기법
    최소항 표현 논리식을 한 번에 한 개의 변수만 다른 항들을 점진적으로 병합
    카노맵보다는 번거로움
    6-변수 이상의 부울 함수를 컴퓨터 프로그래밍을 사용해 자동 간소화

## Slide 4
부록 | 콰인-맥클러스키(QMC, Quine-McCluskey) 알고리즘
QMC 기법의 원리
  하나의 변수만 다른 최소항인 경우 쉽게 간소화 되는 원리 이용  반복적으로 결합 확장
  xy+xy′ = x(y+y′) = x
  알고리즘 순서
    단계 1: 최소항을 2진수로 표기하였을 때 포함하는 1의 개수에 따라 최소항들을 그룹으로 구분
    단계 2: 주항(prime implicant) 찾기 과정
      1-비트씩 다른 최소항을 1, 2, 4, 8, ⋯, 2n개로 병합을 확대하면서 묶는 작업 수행
      더 이상 확대할 수 없을 때 중지
      중복되는 주항은 제거
    단계 3: 필수 주항(essential prime implicant) 찾기: 주항 챠트 이용

## Slide 5
부록 | 콰인-맥클러스키(QMC, Quine-McCluskey) 알고리즘
4-변수의 최소항과 1의 개수에 따른 QMC 기법의 그룹 분류(1단계 예)
1의 개수에 따른 분류 | 최소항-k(mk) | w | x | y | z
그룹 0(1이 없음) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
그룹 1 (1이 1개) | 1 2 4 8 | 0 0 0 1 | 0 0 1 0 | 0 1 0 0 | 1 0 0 0
그룹 2 (1이 2개) | 3 5 6 9 10 12 | 0 0 0 1 1 1 | 0 1 1 0 0 1 | 1 0 1 0 1 0 | 1 1 0 1 0 0
그룹 3 (1이 3개) | 7 11 13 14 | 0 1 1 1 | 1 0 1 1 | 1 1 0 1 | 1 1 1 0
그룹 4(1이 4개) | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
특징
1-비트에서 차이가 나는 경우  인접 그룹에서만 존재
⁝

## Slide 6
부록 | 콰인-맥클러스키(QMC, Quine-McCluskey) 알고리즘
QMC의 주항 추출 단계(2단계 예)
F(w,x,y,z) = Σ(1,3,4,5,7,11,12,13)
1의 개수에 따른 분류 | 주항의 크기=1(단독항) |  |  |  |  | 주항의 크기=2 |  |  |  |  | 주항의 크기=4 |  |  |  | 
 | 최소항 | w | x | y | z | 최소항 | w | x | y | z | 최소항 | w | x | y | z
그룹 1 | 1 4 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | (1,3) (1,5) (4,5) (4,12) | 0 0 0 - | 0 - 1 1 | - 0 0 0 | 1 1 - 0 | (1,3,5,7)* (1,5,3,7) (4,5,12,13)* (4,12,5,13) | 0 0 - - | - - 1 1 | - - 0 0 | 1 1 - -
 |  |  |  |  |  |  | (그룹1과 2) |  |  |  |  |  |  |  | 
그룹 2 | 3 5 12 | 0 0 1 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 1 0 | (3,7) (3,11)* (5,7) (5,13) (12,13) | 0 - 0 - 1 | - 0 1 1 1 | 1 1 - 0 0 | 1 1 1 1 - |  | (그룹1과 2) + (그룹2와 3) |  |  | 
그룹 3 | 7 11 13 | 0 1 1 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | (그룹2와 3) |  |  |  |  |  |  |  | 
주항의 크기 2로 인접 그룹 병합(그룹1,2), (그룹2,3)
주항의 크기 4로 인접 그룹 병합(그룹1,2)+(그룹2,3)
더 이상 통합 불가능하고, 다음 단계에 자신의 항이 미포함 별표(주항, *) 표시(중복항은 제거)
[2단계]
[1단계]

## Slide 7
부록 | 콰인-맥클러스키(QMC, Quine-McCluskey) 알고리즘
QMC의 주항 추출 단계(3단계 예)
  주항 챠트
    필수 주항 (세로 방향에 1개의 항이 있는 경우)
주항/필수주항(*) | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | w | x | y | z | 논리식
(3,11)* |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | - | 0 | 1 | 1 | x′yz
(1,3,5,7)* | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 0 | - | - | 1 | w′z
(4,5,12,13)* |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | - | 1 | 0 | - | xy′
   이 예에서는 모든 주항이 필수 주항
  QMC 간소화 결과
  QMC 기법의 고찰
    카노맵 결과와 동일하지만 불편
    1단계씩 진행되므로 단순 알고리즘
F(w,x,y,z) = Σ(1,3,4,5,7,11,12,13) = x′yz + w′z + xy′
w
y
z
0
1
3
2
4
5
7
6
wx
yz
1
12
13
15
14
8
9
11
10
x
1
1
1
1
1
1
xy'
x'yz
1
w'z