## Slide 1: 1장 디지털 시스템 개요
원리로 쉽게 배우는
디지털 논리회로 설계
한규필 지음

## Slide 2: 목차
1.1 디지털 시스템
1.2 수 체계
1.3 기수 변환
1.4 보수
1.5 음수 표현
1.6 보수를 이용한 감산
1.7 다양한 2진 코드
1.8 논리 연산과 게이트
1.9 게이트 구현 원리
1.10 논리 게이트 IC
1장 디지털 시스템 개요

## Slide 3
학습 목표
1. 디지털 신호를 이해한다. 2. 수 체계의 원리 및 진수 변환 방법을 이해한다. 3. 보수를 구하고 연산할 수 있다. 4. 다양한 2진 코드를 안다. 5. 기본 논리 연산과 논리 게이트를 이해한다. 6. 논리 게이트의 스위치 모델을 이해한다. 7. 74-시리즈 IC의 구조를 이해한다.

## Slide 4: 1.1 디지털 시스템
디지털 시스템(예: 스마트 폰)
하드웨어
(AP, 센서[조도/GPS/Gyro 등], 액정표시장치, 통신 모듈, 카메라, 스피커, 저장장치 등)
소프트웨어
(사용자 인터페이스, 멀티미디어 및 통신 관련 프로그램 등)
통합 서비스를 제공하는 디지털 기기

## Slide 5
신호의 종류에 따른 시스템 분류
  1. 아날로그(analog) 신호
    연속(continuous) 신호: 신호 값이 이웃과 연속
    짧은 시간 동안 인접 이웃 값과 유사(analogy)
    시간 축과 전압 축의 모든 값이 관측 가능하고 끊김이 없음
    매 시간(taneous) 표현된 전압 V(t)에 모든 정보 포함
    낙뢰 등 전압 변화를 발생시키는 외부요인에 영향
    신호를 잠시 멈추거나 저장이 곤란  처리에 제약과 어려움이 많음
시간
전압
t
V(t)
[아날로그 신호]
1.1 디지털 시스템

## Slide 6
신호의 종류에 따른 시스템 분류
  2. 이산(discrete) 신호
    일정 간격(T) 주기마다 아날로그 신호를 표본화(sampling)하여 획득
    신호의 분포가 이산적
    시간 축: 정수 배의 T 간격에만 전압 값 존재
    수직 축: 모든 전압 값 관측
시간
전압
t
V(nT)
T
T
2T
3T
4T
5T
이산 신호
표본화 율(sampling rate)
  표본화 주파수(sampling frequency, Hz) = 표본화 주기T의 역수
  단위: [sample/second]
  예: T=1ms
     표본화 주파수=1/T=1KHz, 초당 1,000개의 표본 샘플링
1.1 디지털 시스템

## Slide 7
신호의 종류에 따른 시스템 분류
  3. 디지털(digital) 신호
    ‘digital’ signal: ‘손가락 모양의’ 신호
    전압 축으로도 일정 간격(균일 또는 비균일)으로 나누어 2진수 값 할당 양자화(quantization)
  양자화 비트(quantization bit): 양자화 단계에 따른 비트
  양자화 오차(quantization error)
    양자화 단계 간격을 촘촘히 해도 표본 값과 양자화 값(표본점과 격자의 교차점)이 불일치  가장 가까운 교차점으로 결정된 값과의 차이
    모든 디지털 시스템에 양자화 오차 존재 양자화 비트를 높여 감소
    디지털 오디오/비디오 시스템에서는 사람이 인지 불가능한 분해능 이상으로 세밀하게 양자화
    0과 1, 2진 상태의 전압으로 표현  큰 전압 변화가 발생될 때만 오류 발생
    자료의 신뢰도가 높고 데이터의 편집 및 저장이 용이
시간
전압
n
V[n]
1
2
3
4
5
000
001
010
011
100
101
110
디지털 신호
1.1 디지털 시스템

## Slide 8
디지털 시스템의 특징
  표현 방식: 2진 논리 및 전압
    정상 논리값으로 인식되는 범위로 시스템 구성
    높은 전압 레벨: 초기 5V[volt]  최근 1V 근처 레벨 사용: 전기 에너지 소모와 발열 감소
  내부 전기 소자의 오차와 열화(degradation) 및 동작 온도 등에 강인
높은 전압 레벨
낮은 전압 레벨
전압
논리 ‘1’ 구간
논리 ‘0’ 구간
모호한 구간
dead zone
1.1 디지털 시스템
대부분의 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환해 사용
아날로그 신호
표본화
양자화
이산 신호
TS
QB
010 011 101 011
디지털 신호
Analog-to-Digital Conversion(ADC) 과정

## Slide 9
아날로그 신호
ADC
DAC
TS
QB
결과 신호
디지털 처리
TS
QB
디지털 시스템의 적용 흐름도
1.1 디지털 시스템
  신호를 디지털로 변환하여 처리한 후 다시 아날로그로 변환

## Slide 10
진법과 기호
진법(radix) | 명칭(name) | 기호(symbol)
2 8 10 16 | binary octal decimal hexa-decimal | 0,1 0,1,2,3,4,5,6,7 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
수 표기 방식
  10진수
    정수 : 1,982 = 1×1,000 + 9×100 + 8×10 + 2×1 = 1×103 + 9×102 + 8×101 + 2×100
    소수: 0.1234 = 1×0.1 + 2×0.01 + 3×0.001 + 4×0.0001 = 1×10-1 + 2×10-2 + 3×10-3 + 4×10-4
1.2 수 체계
   기수의 멱승(10n)과 각 자리 숫자를 계수(coefficient)/가중치(weight)로 선형 조합(linear combination)

## Slide 11
표준 표기법(기수:r, 각 자리 숫자:di)
    [1011.01]2 = 1×23 + 1×21 + 1×20 + 1×2-2 = [11.25]10
    [27.1]8 = 2×81 + 7×80 + 1×8-1 = [23.125]10
    [F2D]16 = 15×162 + 2×161 + 13×160 = [3,885]10
1.2 수 체계
  표준 표기법 예

## Slide 12
정수 변환과 원리
  10진수 11의 2진수 표현 원리
    [1011]2 = 1×23 + 0×22 + 1×21 + 1×20 = [11]10
    기수의 멱승을 basis(kernel)로 하고 각 자리의 숫자를 계수/가중치(coefficient/weight)로 하는 선형 조합(linear combination) 형태
횟수 | 수/몫 | 연산 | 몫 | 나머지 | 자리 숫자 | 의미
1 | 11 | 11/2 | 5 | 1 | d1 | 기수 r로 원수를 n회 나누었을 때 나머지가 각 자릿수 dn이 된다는 것을 알 수 있다.
2 | 5 | 5/2 | 2 | 1 | d2 | 
3 | 2 | 2/2 | 1 | 0 | d3 | 
4 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | d4 | 
1.3 기수 변환

## Slide 13
10진수의 2진수 변환 예
11
2
5
1
2
2
1
2
1
0
2
0
1
기수
정수와 몫
나머지
상위비트
하위비트
  기수의 나눗셈과 나머지(방법 1)
    정수 변환은 기수로 원수를 (n-1)회 또는 n회 나누기 연산
1.3 기수 변환

## Slide 14
  기수의 멱승과 감산(방법 2)
    최대로 나눌 수 있는 기수의 멱승을 감산: 감산 가능하면 변환 수 = 1
    연속적인 기수의 나눗셈(방법1)보다 불편
수/나머지 | 기수 승 | 연산 | 몫 | 나머지 | 자리 숫자 | 의미
11 | 8(23) | 11/8 | 1 | 3 | d4 | 원수를 초과하지 않는 r의 최대 승수에서부터 차례대로 승수를 줄여서 나눈 몫이 dn이 된다는 것을 알 수 있다.
3 | 4(22) | 3/4 | 0 | 3 | d3 | 
3 | 2(21) | 3/2 | 1 | 1 | d2 | 
1 | 1(20) | 1/1 | 1 | 0 | d1 | 
1.3 기수 변환

## Slide 15
    5진수 변환
    [167]10 = [1132]5
    = 1×53 + 1×52 + 3×51 + 2×50
진수 변환 맛보기
기수 | 정수와 몫 | 나머지
5 5 5 5 | 167 33 6 1 0 | 2 3 1 1
n | 2n | n | 2n | n | 2n | n | 2n
1 2 3 4 | 2 4 8 16 | 5 6 7 8 | 32 64 128 256 | 9 10 11 12 | 512 1,024 2,048 4,096 | 13 14 15 16 | 8,192 16,384 32,768 65,536
2의 멱승 (가능한 반드시 암기!!!)
1.3 기수 변환

## Slide 16
소수 변환과 원리
  10진수 0.6875의 2진수 표현 원리
    [0.1011]2 = 1×2-1 + 0×2-2 + 1×2-3 + 1×2-4 = 1×0.5 + 0×0.25 + 1×0.125 + 1×0.0625 = [0.6875]10
수/나머지 | 기수 승 (감수) | 감산 결과 (나머지) | 감수의 기수 표현 | 자리 숫자 | 의미
0.6875 | 0.5(2-1) | 0.1875 | 1×2-1 | d-1 | 원수를 초과하지 않는 기수 r의 음의 멱승을 -1에서부터 차례대로 감산하며, 감산할 수 없을 때 자릿수 d-n은 0이 된다.
0.1875 | 0.25(2-2) | 0.1875 | 0×2-2 | d-2 | 
0.1875 | 0.125(2-3) | 0.0625 | 1×2-3 | d-3 | 
0.0625 | 0.0625(2-4) | 0 | 1×2-4 | d-4 | 
  기수 멱승과 감산(방법 1)
1.3 기수 변환

## Slide 17
  기수의 곱셈과 자리 올림(방법 2)
    소수 변환: 원수 Ⅹ 기수n 자리 올림(캐리) 수 나열
    원 소수의 값이 [0.5, 1)=[1/2, 1)  Ⅹ 21 = 1.x  정수 부분에 1 발생 : 2진수의 소수점 첫 자리(0.5=2-1)가 1로 (원 소수-0.5) 연산 가능
    원 소수의 값이 [0.25, 0.5)=[1/4, 1/2)  Ⅹ 22 = 1.x  정수 부분으로 자리 올림(carry)
횟수 | 수/나머지 | 연산 | 결과 | 정수 자리 올림 수 | 나머지 | 자리 숫자 | 의미
1 | 0.6875 | 0.6875×2 | 1.3750 | 1 | 0.3750 | d-1 | r로 n회 곱했을 때 정수 부분으로 자리 올림되는 것이 자릿수 d-n이 된다는 것을 알 수 있다.
2 | 0.3750 | 0.3750×2 | 0.7500 | 0 | 0.7500 | d-2 | 
3 | 0.7500 | 0.7500×2 | 1.5000 | 1 | 0.5000 | d-3 | 
4 | 0.5000 | 0.5000×2 | 1.0000 | 1 | 0.0000 | d-4 | 
1.3 기수 변환

## Slide 18
정수의 기수 변환: 기수 나눗셈의 나머지를 역순으로 취득
소수의 기수 변환: 기수 곱셈의 정수 부분 캐리를 순서대로 취득
상호 대응적 기법
1.3 기수 변환

## Slide 19
2n진수 간의 변환
  8진수와 16진수: 2진수와 밀접
    8 = 23, 16 = 24
    8진수: 7 =[111]2 2진수 3-비트 111을 한 자릿수로 표현
    16진수: 15 = [1111]2 2진수 4-비트 1111을 한 자릿수로 표현
    8진수는 2진수 3-비트, 16진수는 4-비트씩 묶어 변환
    최상위 비트와 소수의 최하위 비트에서 쌍이 맞지 않으면 빈자리에 0을 추가  zero padding
1.3 기수 변환
    [11010011.1011]2 = [011 010 011 . 101 100]2 = [323.54]8
    [11010011.1011]2 = [1101 0011 . 1011]2 = [D3.B]16
    [323.54]8 = [ 011 010 011 . 101 100]2 = [1101 0011 . 1011]2 = [D3.B]16
변환 예

## Slide 20
보수의 종류
  r진법의 기저 보수(radix complement)
    자릿수 = n일 때
       수 + (r진수의 기저 보수) = rn
       (r진수의 기저 보수) = rn – 수
r진법의 기저 보수 = rn - 수
1.4 보수
    10진수 기저 보수(10′s complement) 예(n=4)
      1,234 + (1,234의 10진수 기저 보수) = 10,000(104)
      (1,234의 10진수 기저 보수) = 10,000(104) - 1,234 = 8,766
    10진수 기저 보수 예(n=5)
      1,234 + (1,234의 10진수 보수) = 100,000(105)
      (1,234의 10진수 보수) = 10,000(105) - 1,234 = 98,766
    보수는 자릿수에 따라 변경 가능  자릿수가 중요

## Slide 21
  기수의 자릿수 승수에서 감산(10′s complement, 2′s complement)
수 | [6,789]10 | [0111]2
보수 계산 | 10,000(104) - 6,789 = 3,211 | 10000(24) - 0111 = 1001
  자리 위치별 피감수 사용
수 | [6,789]10 |  |  |  | [0111]2 |  |  | 
자리 위치 | 103 | 102 | 101 | 100 | 23 | 22 | 21 | 20
피감수 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2
감수/자릿수 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1
결과 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1.4 보수
기저 보수 계산 예

## Slide 22
  자리 위치별 피감수 사용 예외
    :끝자리에 0이 있는 경우, 0이 아닌 최하위 자리에서부터 피감수 사용
9 9 9 10
- 6 7 0 0
= 3 2 9 10
9 10 0 0
- 6 7 0 0
= 3 3 0 0
  r진법의 r-1 감소 보수(diminished radix complement)
수 + r진법의 감소 보수 = rn - 1 r진법의 감소 보수 = (rn - 1) - 수 기저 보수 = 감소 보수 + 1
    [6,789]10의 9의 보수 = (104 –1) - 6,789 = 9,999 – 6,789 = 3,210
    [6,789]10의 10의 보수 = 9의 보수 + 1 = 3,210 + 1 = 3,211
    [0111]2의 1의 보수 = (24 –1) - 0111 = 1111 – 0111 = 1000
    [0111]2의 2의 보수 = 1000 + 1 = 1001
1.4 보수
    자릿수=n인 경우
  감소 보수의 예(9′s complement, 1′s complement)

## Slide 23
  자리 위치별 피감수 사용
    : 자리 위치별 피감수 사용에서 예외가 없으므로 계산이 편리(일관성이 있음)
수 | [6,789]10 |  |  |  | [0111]2 |  |  | 
자릿수 | 103 | 102 | 101 | 100 | 23 | 22 | 21 | 20
피감수 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1
감수/원수 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1
감소 보수 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
기저 보수 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 9 9 9
- 6 7 0 0
= 3 2 9 9 + 1 = 3,300
    끝자리에 0이 있는 경우에도 동일
1.4 보수

## Slide 24
보수의 사용 목적
  뺄셈을 덧셈으로 구현
    컴퓨터 대수·논리 연산 담당 ALU(arithmetic logical unit)의 기본 연산: 덧셈
    보수를 이용하면 가산기로 감산기 구현 가능
  음수 표현
    음수를 양수의 2의 보수로 정의하면 대수 연산 법칙을 만족
1 0000 0000
- 0000 0001
= 1111 1111
0000 0001(+1)
+ 1111 1111(-1)
= 1 0000 0000  8-비트이므로 최상위 비트는 버려짐
1.4 보수
8비트 시스템에서 내부 데이터 길이 n=8이므로 임의의 2진수 0000 0001(+1)인 경우, 2의 보수와 더했을 때 28 = 1 0000 0000
따라서 0000 0001의 보수는,

## Slide 25
음수 표현 방식
  부호-크기(실수), 1의 보수, 2의 보수(모든 디지털 시스템의 정수 표현)
부호-크기 |  | 1의 보수 |  | 2의 보수 | 
2진수 | 10진수 값 | 2진수 | 10진수 값 | 2진수 | 10진수 값
0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0 -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 | 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 | +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0 -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 | 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 | +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
2의 보수는 0이 한 개 존재  음수 표현에 가장 적합
2의 보수를 사용하는 수 체계에서 부호 있는 정수(signed integer)의 범위: (-2n-1 ~ 2n-1-1)
1.5 음수 표현
 지수의 n-1승은 부호 표시로 1-비트를 할당하므로 표현할 수 있는 수의 범위가 ½(2-1)이고, 최댓값의 -1은 0이 양수 영역에 포함되기 때문)

## Slide 26
10진수의 감산
10진수에서 보수를 이용한 감산 방법
1) 감수의 보수를 계산 2) 피감수와 보수를 합산 3) 자릿수를 초과하는 캐리가 발생하면, 캐리를 버림(큰 수-작은 수) 그렇지 않으면, 결과의 보수를 계산하고 부호를 변경(작은 수-큰 수)
1.6 보수를 이용한 감산
    작은 수-큰 수
    피감수 : 2,431
    감수 : - 8,756
    결과 : = - 6,325
큰 수-작은 수
    피감수 : 8,756
    감수 : - 2,431
    결과 : = 6,325
일반적인 10진 감산 방식

## Slide 27
  보수 가산 이용 감산 방식(큰 수-작은 수)
    감수의 10의 보수 : (9,999 – 2,431) + 1 = (7,568) + 1 = 7,569
    피감수 + 감수의 보수
1.6 보수를 이용한 감산
  보수 가산 이용 감산 방식(작은 수-큰 수)
    감수의 10의 보수 : (9,999 – 8,756) + 1 = (1,243) + 1 = 1,244
    피감수 + 감수의 보수 :
8,756
+ 7,569
= 16,325
 자릿수가 4이므로, 5번째 자리의 올림이 발생하면 캐리를 버림 : 6,325
2,431
+ 1,244
= 3,675
 자리 올림이 발생하지 않으면, 10의 보수를 계산하고 부호를 변경 (9,999 – 3,675) + 1 = -6,325

## Slide 28
2진수의 감산
2진수에서 보수를 이용한 감산 방법
1) 감수의 보수를 계산함 2) 피감수와 보수를 더함 (캐리가 발생하면 자동으로 버림, 그렇지 않으면 결과 자체가 2의 보수로 표현된 음수)
  보수 가산 이용 감산 방식(큰 수-작은 수) : 0011 1101(61) – 0011 0101(53)
    감수의 2의 보수 : (1111 1111 – 0011 0101) + 1 = (1100 1010) + 1 = 1100 1011
    피감수 + 감수의 보수 :
1.6 보수를 이용한 감산
0011 1101
+ 1100 1011
= 1 0000 1000
 자리 올림이 발생하면 캐리를 버림 : 0000 1000 (+8)

## Slide 29
  보수 가산 이용 감산 방식(작은 수-큰 수) : 0011 0101(53) – 0011 1101(61)
    감수의 2의 보수 : (1111 1111 – 0011 1101) + 1 = (1100 0010) + 1 = 1100 0011
    피감수 + 감수의 보수 :
1.6 보수를 이용한 감산
0011 0101
+ 1100 0011
= 1111 1000
자리 올림이 발생하지 않으면, 2의 보수를 계산하고 부호를 변경
(1111 1111 – 1111 1000) + 1 = -(0000 1000) = -(8)
디지털 시스템에서는 결과 자체가 음수이므로 아무런 처리를 하지 않아도 됨
← 2의 보수를 음수로 표현하는 시스템에서는 -8

## Slide 30
  2의 보수 특징
  양수↔음수 변환은 모두 2의 보수를 계산
  양수-음수 변환(+8)
    1의 보수 : (1111 1111 – 0000 1000) = 1111 0111
    2의 보수(+1 덧셈) : 1111 0111 + 1 = 1111 1000(-8)
  양수-음수 변환 역과정(-8 →+8)
    -1 뺄셈 : 1111 1000 – 1 = 1111 0111
    1의 보수 : (1111 1111 – 1111 0111) = 0000 1000(+8)
  음수의 2의 보수(-8)
    1의 보수 : (1111 1111 – 1111 1000) = 0000 0111
    2의 보수(+1 덧셈) : 0000 0111 + 1 = 0000 1000(+8)
1.6 보수를 이용한 감산

## Slide 31
BCD(binary code for decimal) 코드
  10진수 한 자리(1-digit) 숫자를 2진수로 표현한 2진 코드
10진수 | 8421 | Excess-3 | 2421 | 84-2-1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 | 0011 0100 0101 0110 0111 | 0000 0001 0010 0011 0100 | 0000 0111 0110 0101 0100
 |  | 1000 1001 1010 1011 1100 | 1011 1100 1101 1110 1111 | 1011 1010 1001 1000 1111
3-초과(Ex-3), 2421, 84-2-1은 0-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5가 각각 쌍  1의 보수(1′s complement) 관계
내부 코드들 간 1의 보수 연산으로 획득 자기 보수(self complement) 코드
2421 코드는 크기 2인 위치가 2곳  0010(2), 1000(2), 0011(3), 1001(3), 0100(4), 1010(4) 등 2~7까지 하나의 크기 값에서 여러 코드가 나타날 수 있음  0~4까지는 MSB가 0, 5~9까지는 MSB가 1이면서 자기 보수가 되도록 구성한 코드
1.7 다양한 2진 코드

## Slide 32
BCD 코드의 가산법
  덧셈 결과가 10이상이면 +6을 추가 합산
2진 코드 | 10진수 | 8421 표기 | 8421 표기의 10진수 변환 값
1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 10 11 12 13 14 15 | 0001 0000 0001 0001 0001 0010 0001 0011 0001 0100 0001 0101 | 16 17 18 19 20 21
8421 코드의 미사용 코드 ►
 | BCD |  |  |  | 10진수 |  |  | 
캐리 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 
피가수 가수 덧셈 결과 | + = | 0011 0010 0101 | 0101 0110 1011 | 0111 0100 1011 | + = | 3 2 6 | 5 6 2 | 7 4 1
덧셈결과 9초과시 +6 |  |  | 0110 | 0110 |  |  |  | 
결과 |  | 0110 | 0010 | 0001 |  | 6 | 2 | 1
예 1)
8421코드의 덧셈
1.7 다양한 2진 코드

## Slide 33
예 2)
8421코드의 덧셈 덧셈 결과가 16이상인 경우
 | BCD |  |  |  | 10진수 |  |  | 
캐리 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 
피가수 가수 덧셈 결과 | + = | 0001 | 1001 1001 0011 | 1001 1001 0010 | + = | 1 | 9 9 9 | 9 9 8
덧셈 결과 9초과 시 +6 |  |  | 0110 | 0110 |  |  |  | 
결과 |  | 0001 | 1001 | 1000 |  | 1 | 9 | 8
10진수 | 2진 덧셈 결과 | 캐리 발생 시기
10 11 12 13 14 15 | 0 1010 0 1011 0 1100 0 1101 0 1110 0 1111 | +6 추가 덧셈시
16 17 18 19 | 1 0000 1 0001 1 0010 1 0011 | 초기 2진 덧셈시
8421 코드 덧셈에서 +6 연산이 필요한 두 가지 경우
10진수 덧셈의 한 자리에서 발생 가능한 최고 수 : [9+9+1(아래 자리 캐리)]
1.7 다양한 2진 코드

## Slide 34
ASCII(American standard code for information interchange) 코드
  1967년 전신/전보(electrical telegraph) 시스템 상호 정보 교환을 위해 제정(미국 표준협회)
  제어 문자, 특수 문자 그리고 영문자 및 숫자(alphanumeric) 포함 총 128개(7-비트 2진 코드)
  현재 세계표준기구 ISO(international standard organization)에서 개정한 8-비트 256개의 확장 아스키(extended ASCII) 코드를 주로 사용  교재 표 1.7 참고
ASCII(7-bit) |  |  |  |  |  |  |  | Extended ASCII(8-bit) ISO 8895-1/ISO Latin-1 |  |  |  |  |  |  | 
제어 문자 |  | 인쇄 가능 문자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
번호 | 기호 | 번호 | 기호 | 번호 | 기호 | 번호 | 기호 | 번호 | 기호 | 번호 | 기호 | 번호 | 기호 | 번호 | 기호
0 | NUL | 32 | SP | 64 | @ | 96 | ` | 128 | € | 160 | á | 192 | À | 224 | à
1 | SOH | 33 | ! | 65 | A | 97 | a | 129 | ü | 161 | ¡ | 193 | Á | 225 | á
2 | STX | 34 | " | 66 | B | 98 | b | 130 | ‚ | 162 | ¢ | 194 | Â | 226 | â
3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c | 131 | ƒ | 163 | £ | 195 | Ã | 227 | ã
4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d | 132 | „ | 164 | ¤ | 196 | Ä | 228 | ä
5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e | 133 | … | 165 | ¥ | 197 | Å | 229 | å
6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f | 134 | † | 166 | ¦ | 198 | Æ | 230 | æ
1.7 다양한 2진 코드

## Slide 35
그레이(gray) 코드
  병렬 데이터 통신의 효율성을 높이기 위해 고안된 코드
  아날로그 신호를 디지털로 변환하여 전송할 경우, 인접 표본 값이 연속적으로 변화  전송되는 이웃 값이 1-비트씩 변화
10진수 | 2진 코드 (b3b2b1b0) | 그레이 코드 (g3g2g1g0) | 10진수 | 2진 코드 (b3b2b1b0) | 그레이 코드 (g3g2g1g0)
0 1 2 3 4 5 6 7 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 | 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 | 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000
2진 코드는 특히 2n으로 변화될 때, 많은 비트가 변경 병렬 전송 시 여러 회선 값이 변경되어야 하지만, 그레이 코드는 인접 값 변화 시 1선로의 값만 변경
1.7 다양한 2진 코드

## Slide 36
송신기
(Tx)
수신기
(Rx)
b0
b1
b2
b3
0
1
1
1
2진 코드
그레이 코드
MSB
0
1
0
0



0
1
0
0
2진 코드
그레이 코드
MSB
0
1
1
1



[병렬 전송 환경]
2진 코드와 그레이 코드 변환 기법
x | y | XOR(x⊕y)
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0
배타적 논리합(exclusive-OR) 연산
1.7 다양한 2진 코드

## Slide 37
기본 논리 연산
  NOT(complement), AND(logical AND), OR(logical OR)
  x, y: 논리 변수(logical variable) 또는 리터럴(literal)
  AND 연산은 두 변수 중 최솟값 출력 최소항(minterm) 연산자
  OR 연산은 두 변수 중 최댓값 출력 최대항(maxterm) 연산자
x | NOT ( 또는 x’)
0 1 | 1 0
x | 
0 1 | 1 0
x | y | AND (x·y)
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1
x | y | OR (x+y)
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 1
1.8 논리 연산과 게이트

## Slide 38
기본 논리 게이트 기호와 동작 파형
x'
x  y
x
y
x + y
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
x
x
y
x
y
x + y
NOT (inverter)
AND
OR
x'
x
x
x  y
Buffer(참고)
[기본 논리 게이트와 버퍼의 기호]
[기본 논리 게이트의 전기 신호적 동작 파형]
1.8 논리 연산과 게이트

## Slide 39
스위치 모델
  트랜지스터를 이용한 3-단자 스위치
제어단자(C)
C = 0 switch ON
C
C = 1 switch ON
단자1
단자2
단자1
단자2
1.9 게이트 구현 원리

## Slide 40
NOT 게이트 스위치 모델
입력(x)
+5V
0V
출력(F)
SW1
SW2
x=0
+5V
0V
F=1
SW1 ON
SW2 OFF
x=1
+5V
0V
F=0
SW1 OFF
SW2 ON
1.9 게이트 구현 원리

## Slide 41
AND와 OR 게이트 스위치 모델
AND
OR
+5V
0V
입력(x)
입력(y)
출력(F)
xSW1
xSW2
ySW2
ySW1
+5V
0V
출력(F)
입력(x)
입력(y)
xSW1
xSW2
ySW1
ySW2
두 입력이 모두 1이면 5V와 연결
두 입력이 모두 0이면 0V와 연결
1.9 게이트 구현 원리

## Slide 42
74-계열 집적 회로(74-family IC)
  반도체 기술로 다수의 트랜지스터로 제작된 논리 게이트 칩
부품 번호 (part number) | 구 분 | 논리 게이트 | 설명
74x34 | Hex/1-input | Buffer | 14-pin IC에 6개 내장
74x04 |  | Inverter | 
74x08 | Quad/2-input | AND | 14-pin IC에 4개 내장
74x32 |  | OR | 
74x00 |  | NAND | 
74x02 |  | NOR | 
74x86 |  | XOR | 
74x7266 |  | XNOR | 
74-뒤에 붙은 영문자는LS, ALS, HC, HCT, AHCT와 같은 영문자(최대 4개 문자)를 붙여 트랜지스터의 종류 및 특성 등의 세부 사항을 표기함
1.10 논리 게이트 IC(Integrated circuit)

## Slide 43
IC 외형과 내부 결선도 예
GND
GND
1A
1Y
2A
2Y
3A
3Y
1A
1B
1Y
2A
2B
2Y
14
13
12
11
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
VCC
4A
4B
4Y
3A
3B
3Y
DIP 형식 IC
7404
7408
VCC와 GND 단자에 +5V와 0V 바이어스(bias)를 연결한 후, 각 게이트 입력에 신호를 인가하면 게이트가 동작
1.10 논리 게이트 IC(Integrated circuit)
14
13
12
11
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
VCC
4A
4Y
5A
5Y
6A
6Y

## Slide 44
신호의 종류와 변환 과정을 설명할 수 있다.
기수 변환을 할 수 있다.
기저 보수와 감소 보수를 계산할 수 있다.
보수를 이용한 감산을 할 수 있다.
BCD 코드를 이해하고 8421, 3-초과, 2421, 84-2-1 원리를 설명할 수 있다.
10진수 가산을 8421 코드로 계산할 수 있다.
그레이 코드를 설명할 수 있고 변환할 수 있다.
기본 게이트 기호와 전기적 동작 파형을 그릴 수 있다.
스위치 모델로 구성된 기본 게이트의 동작을 설명할 수 있다.
74-시리즈 IC의 구조를 이해한다.

## Slide 45
수고하셨습니다!