## Slide 1: 2장 부울 대수와 부울 함수
원리로 쉽게 배우는
디지털 논리회로 설계
한규필 지음

## Slide 2: 목차
2.1 부울 대수
2.2 부울 대수의 요약과 특징
2.3 부울 함수
2.4 부울 함수 표현 방식
2.5 2-변수 부울 함수와 부수적 연산
2.6 XOR 연산의 활용
2장 부울 대수와 부울 함수

## Slide 3
학습 목표
1. 부울 대수를 이해한다. 2. 이원성 원리와 드모르간 법칙을 이해한다. 3. 논리식으로부터 논리 회로를 그릴 수 있다. 4. 최소항과 최대항 표현을 이해한다. 5. 기본형식과 표준형식으로 부울 함수를 작성할 수 있다. 6. 다양한 논리 연산을 이해한다. 7. 해밍 코드의 원리를 이해한다.

## Slide 4
2.1 부울 대수
부울 대수(Boolean algebra)
  1847년 George Boole에 의해 처음 소개
  2진 논리의 산술 연산을 다루는 대수 법칙
  Boole 이전에도 비슷한 개념의 Leibniz′s algebra가 있었음
  19세기 후반 Schröder와 Huntington 등에 의해 완성
  1930년대에 Claude Shannon이 switching circuit을 체계적으로 분석하고 설계하는 연구에서 회로의 동작이 완벽하게 부울 대수를 따른다는 것을 증명  switching algebra

## Slide 5
  1. 두 연산 + 및 •에 대해 닫힘
  2. 두 연산은 결합법칙(associative law)이 성립  (x + y) + z = x + (y + z), (x · y) · z = x · (y · z)
  3. 두 연산은 교환법칙(commutative law)이 성립  x + y = y + x, x · y = y · x
  4. 항등원(identity element) : + 연산의 항등원은 0  x + 0 = 0 + x = x
    • 연산의 항등원은 1  x · 1 = 1 · x = x
  5. 모든 원소에 대해 다음 식을 만족하는 x의 보수(complement) x′ 이 존재  x + x′ = 1, x · x′ = 0 6-1. • 연산은 + 연산에 대해 분배법칙(distributive law) 이 성립  x · (y + z) = (x · y) + (x · z)
  6-2. + 연산은 · 연산에 대해 분배법칙(distributive law)이 성립  x + (y · z) = (x + y) · (x + z)
    일반 대수와의 차이: 부울 대수에서의 분배법칙은 공리
2.1 부울 대수
부울 대수의 공리(axiom)와 정리(theorem)
    공리: 증명할 필요 없이 당연히 받아들여지는 명제(proposition) = 공준(postulate)
    정리: 증명이 필요하며, 공리를 이용하여 증명을 거쳐 참으로 받아들여지는 명제

## Slide 6
2.2 부울 대수의 요약 및 특징
부울 대수의 공리와 정리 요약
구분 | 이원성(duality) 관계 | 
 | 논리합 기반 | 논리곱 기반
결합 | (x + y) + z = x + (y + z) | (x · y) · z = x · (y · z)
교환 | x + y = y + x | x · y = y · x
항등원 | x + 0 = x | x · 1 = x
항등원 확장1 | x + 1 = 1 | x · 0 = 0
항등원 확장2 | x + x = x | x · x = x
보수 | x + x′ = 1 | x · x′ = 0
분배 | x · (y + z) = x · y + x · z | x + (y · z) = (x + y) · (x + z)
흡수(absorption) | x + x · y = x | x · (x + y) = x
드모르간 법칙 | (x + y)′ = x′ · y′ | (x · y)′ = x′ + y′
보수 확장(이중보수) | (x′)′ = x | 

## Slide 7
  논리식으로 표현된 명제가 참  리터럴 그대로 유지
  연산자(+, ·)와 2진 상수(0, 1)를 서로 바꿔 정리한 논리식 명제도 참
  연산자와 2진 상수는 각각 2개밖에 없으므로 대응되는 쌍이 유일
2.2 부울 대수의 요약 및 특징
이원성(duality) 원리
이원성(duality) 원리
A = B로 표현된 명제가 참이라고 할 때, 각 A와 B의 논리식을 1) 리터럴은 그대로 유지 2) 연산자와 2진 상수는 서로 변경(+↔·, 0↔1)하면 변경된 명제도 참이 된다.

## Slide 8
  수학자 Augustus De Morgan이 1847년 논문 <형식적 논리학>에서 발표
  논리식의 부정 연산 적용 법칙
2.2 부울 대수의 요약 및 특징
드모르간 법칙(De Morgan’s law)
  예) [v · (w + x) · (y + z)]′ = v′ + (w + x)′ + (y + z)′ = v′ + w′ · x′ + y′ · z′
1) 리터럴 부정
2) 연산자와 2진 상수를 서로 변경(+ ↔ ·, 0 ↔ 1)
논리 연산자 우선순위(priority)
1) 괄호(parenthesis)
2) 부정(NOT)
3) 논리곱(AND)
4) 논리합(OR)

## Slide 9
2.3 부울 함수
부울 함수의 표현과 구현
부울 함수 : 2진 상수항 없이 리터럴과 연산자만으로 표현된 논리식
  예: F = x′y + z
   부울 함수로 표현되면 회로 구현 용이
진리표(truth table) : 모든 리터럴의 경우에 대한 부울 함수 값이 표현된 표
x | y | z | x′ | x′y | F=x′y+z
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
F
x′y
x
y
z
x′
F = x′y + z
[진리표]
[구현 회로]

## Slide 10
2.3 부울 함수
F
x′z
x
x'
x
y
y'
y
z
z'
z
xy
F(x, y, z) = x′z + xyz′ + xyz = x′z + xy(z′ + z) = x′z + xy
부울 함수의 간소화
F(x, y, z) = x′z + xyz′ + xyz
F
x′z
x
x'
x
y
y'
y
z
z'
z
xyz′
xyz
x | y | z | x′z+xyz′+xyz | x′z+xy
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 0 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 0 1 1
동일 결과의 부울 함수이지만 간소화된 표현으로 구현하는 것이 더 효율적
예제 2.2 참조

## Slide 11
2.3 부울 함수
부울 함수의 두 가지 구현 형식 : 기본 형식 / 표준 형식
  예제 2.2(b) 참조
  (x′ + y′)(x + y) = x′y + xy′
  각 표현 형식 구현  복잡도 동일
  AND-OR 형식과 OR-AND 형식 존재
F
x′y
x
x
x'
y
y'
y
xy′
F
x+y
x′+y′

## Slide 12
2.4 부울 함수 표현 방식
최소항(minterm) 및 최대항(maxterm) : 입력 리터럴의 상태를 논리식으로 표현
  하나의 최소항: 리터럴의 곱(AND)으로 표현(1인 경우의 표현)
     최소항을 1로 만드는 리터럴 값을 유일(unique)하게 지정
번호 | x | y | z | 최소항(minterm) |  | 최대항(maxterm) | 
 |  |  |  | 수식 | 표기 | 수식 | 표기
0 1 2 3 4 5 6 7 | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | x′y′z′ x′y′z x′yz′ x′yz xy′z′ xy′z xyz′ xyz | m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 | x + y + z x + y + z′ x + y′ + z x + y′ + z′ x′ + y + z x′ + y + z′ x′ + y′ + z x′ + y′ + z′ | M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
    예) x+y+z=0이면, 각 리터럴이 모두 0인 경우만 해당
  하나의 최대항: 리터럴의 합(OR)으로 표현(0인 경우의 표현)
    최대항을 0으로 만드는 리터럴 값을 유일하게 지정
    예) xyz=1이면, 각 리터럴이 모두 1인 경우만 해당(x′y′z′=1, 모든 리터럴이 0임)

## Slide 13
2.4 부울 함수 표현 방식
기본 형식(canonical form) - 최소항의 합(sum of product: SOP, sum of minterm)
  Canonical conjunctive normal form(연결적 기본 정규 형식) : 진리표 전체를 하나의 논리식으로 표현
x | y | z | F
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 0 1 0 0 1 1
xyz=001일 때, F=1이거나 xyz=011일 때, F=1이거나 xyz=110일 때, F=1이거나 xyz=111일 때, F=1이면 됨
 xyz=001, 011, 110, 111 중 하나의 경우일 때 F=1
표현식: F(x, y, z) = m1 + m3 + m6 + m7 = ∑(1, 3, 6, 7) : 1들의 합집합
F(x, y, z) = x′y′z + x′yz + xyz′ + xyz
    2진수 xyz 가 1,3,6,7일 때 1  네 가지 어느 경우에서도 1이 되어야 함
  진리표의 1들의 합

## Slide 14
2.4 부울 함수 표현 방식
기본 형식(canonical form) - 최대항의 곱(product of sum: POS, product of maxterm)
  canonical disjunctive normal form(분리적 기본 정규 형식) : 진리표 전체를 하나의 논리식으로 표현
  진리표의 0들의 곱
x | y | z | F
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 0 1 0 0 1 1
xyz=000일 때, F=0이거나 xyz=010일 때, F=0이거나 xyz=100일 때, F=0이거나 xyz=101일 때, F=0이면 됨
 xyz=000, 010, 100, 101중 하나의 경우일 때 F=0
표현식: F(x, y, z) = M0M2M4M5 = ∏(0, 2, 4, 5) : 0들의 곱집합
F(x, y, z) = (x + y + z)(x + y′ + z)(x′ + y + z)(x′ + y + z′)
       2진수 xyz가 0,2,4,5일 때 0  네 가지 어느 경우에서도 0이 되어야 함
       하나의 최대항이 0  전체가 0

## Slide 15
2.4 부울 함수 표현 방식
표준 형식(standard form)
  F(x, y, z) = xy + x′z : canonical form(SOP) = xy(z′ + z) + x′z(y′ + y) : 제거된 리터럴 추가 = xyz′ + xyz + x′y′z + x′yz : 중복 제거 및 순서 정리 = x′y′z + x′yz + xyz′ + xyz : standard form(SOP)
  F(x, y, z) = (x + y)(x′ + z) : canonical form(POS) = (x + y + z′z)(x′ + z + y′y) : 제거된 리터럴 추가 = (x + y + z)(x + y + z′)(x′ + z + y)(x′ + z + y′) : 중복 제거 및 순서 정리 = (x + y + z)(x + y + z′)(x′ + y + z)(x′ + y′ + z) : standard form(POS)
  모든 리터럴이 제거되지 않고 표현된 함수 형식
     기본 형식: 간소화된 표현 / 표준 형식: 비간소화된 표현
     기본 형식과 같이 SOP 및 POS 형식이 있음
예제 2.3/2.4 참조

## Slide 16
2.4 부울 함수 표현 방식
SOP와 POS 관계
x | y | z | F | F′
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 0 0 0 1 1 1 | 1 0 1 1 1 0 0 0
F(x, y, z) = ∑(1,5,6,7) = ∏(0,2,3,4)
[F(x, y, z)]′ = ∏(1,5,6,7) = ∑(0,2,3,4)
  F(x, y, z) = x′y′z+xy′z+xyz′+xyz = m1+m5+m6+m7 = ∑(1,5,6,7) [F(x, y, z)]′ = (x′y′z+xy′z+xyz′+xyz)′ = (m1+m5+m6+m7)′ = [∑(1,5,6,7)]′
  [F(x, y, z)]′ = (x+y+z′)(x′+y+z′)(x′+y′+z)(x′+y′+z′) = M1M5M6M7 = ∏(1,5,6,7)
  m1 = x′y′z , (m1)′ = (x′y′z)′ = (x+y+z′) = M1
  mk′ = Mk 및 Mk′ = mk (최소항과 최대항은 부정 관계)

## Slide 17
2.4 부울 함수 표현 방식
2-단계 구현(2-level implementation)
  SOP : AND-OR 게이트의 2-단계 구현 가능
  POS : OR-AND 게이트의 2-단계 구현 가능
x | y | F
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0
F(x, y) = x′y + xy′ : canonical form(SOP)
F(x, y) = (x + y)(x′ + y′) : canonical form(POS)
F
x′y
x
x
x′
y
y′
y
xy′
x+y
x′+y′
F

## Slide 18
  F0, F15
2.5 2-변수 부울 함수와 부수적 연산
2-변수의 모든 경우에 대한 부울 함수
x | y | 최소항 | 최대항 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | x′y′ x′y xy′ xy | x+y x+y′ x′+y x′+y′ | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 1 0 | 1 0 1 0 | 0 1 1 0 | 1 1 1 0 | 0 0 0 1 | 1 0 0 1 | 0 1 0 1 | 1 1 0 1 | 0 0 1 1 | 1 0 1 1 | 0 1 1 1 | 1 1 1 1
NOR
  F1
    모두 0과 1 입력 변수에 영향을 받지않는 logic-0과 logic-1
    logic-0 : 0V(접지, ground 또는 earth)에 연결
    logic-1 : (+) 전원에 연결
    F0 = 0, F15 = 1
    SOP  F1 = x′y′ = (x+y)′ : 드모르간 법칙 적용
    OR 연산에 NOT 적용  NOR 게이트

## Slide 19
  F2, F4
2.5 2-변수 부울 함수와 부수적 연산
2-변수의 모든 경우에 대한 부울 함수
x | y | 최소항 | 최대항 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | x′y′ x′y xy′ xy | x+y x+y′ x′+y x′+y′ | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 1 0 | 1 0 1 0 | 0 1 1 0 | 1 1 1 0 | 0 0 0 1 | 1 0 0 1 | 0 1 0 1 | 1 1 0 1 | 0 0 1 1 | 1 0 1 1 | 0 1 1 1 | 1 1 1 1
Inhibition
제어 입력
Buffer
Inverter
  F3, F12 및 F5, F10 : 인버터와 버퍼
    F2 = x′y, F4 = xy′ :금지(inhibition) 연산
    F2: x  제어 입력  x = 0, F2 = y 통과  x=1, y와 무관: 출력 = 0(y/x)
    F4: y  제어 입력  출력 = 0, 또는 x 통과(x/y)
    F3 = x′y′ + x′y = x′(y′+y) = x′
    F12 = xy′ + xy = x(y′+y) = x
    F5 = x′y′ + xy′ = (x′+x)y′ = y′
    F10 = x′y + xy = y(x′+x) = y

## Slide 20
2.5 2-변수 부울 함수와 부수적 연산
2-변수의 모든 경우에 대한 부울 함수
x | y | 최소항 | 최대항 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | x′y′ x′y xy′ xy | x+y x+y′ x′+y x′+y′ | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 1 0 | 1 0 1 0 | 0 1 1 0 | 1 1 1 0 | 0 0 0 1 | 1 0 0 1 | 0 1 0 1 | 1 1 0 1 | 0 0 1 1 | 1 0 1 1 | 0 1 1 1 | 1 1 1 1
  F6, F9
NAND
XOR
XNOR
XOR 연산 패리티(parity) 비트 생성 시 사용 통신 오류 발생 여부 검사
  F7
    F6: XOR, F9: XNOR
    F6 = x′y + xy′ = x  y [XOR]
    F9 = x′y′ + xy = x  y [XNOR]
    SOP : F7 = x′y′ + x′y + xy′ = x′(y′+y) + xy′ = x′ + xy′ = (x′ + x)(x′ + y′) = (x′ + y′) = (xy)′
    POS : F7 = (x′ + y′) = (xy)′
    AND에 NOT 연산  NAND 연산

## Slide 21
  F8, F14 : AND와 OR
2.5 2-변수 부울 함수와 부수적 연산
2-변수의 모든 경우에 대한 부울 함수
x | y | 최소항 | 최대항 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | x′y′ x′y xy′ xy | x+y x+y′ x′+y x′+y′ | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 1 0 | 1 0 1 0 | 0 1 1 0 | 1 1 1 0 | 0 0 0 1 | 1 0 0 1 | 0 1 0 1 | 1 1 0 1 | 0 0 1 1 | 1 0 1 1 | 0 1 1 1 | 1 1 1 1
AND
OR
Implication
  F11과 F13
    F8 = xy, F14 = x+y
    F11 = x′+y, F13 = x+y′  함축 / 함의(implication) 연산
    F11: x  제어 입력  x=0일 때 결과 = 1, x=1일 때 y값 출력
    금지의 출력 = 0(또는 다른 입력), 함의의 출력 = 1(또는 다른 입력)
    F11: x→y(x⊃y), F13: y→x(x⊂y)
    선행자: 거짓 결과는 무조건 참, 선행자: 참 후행자(consequent) 값 출력

## Slide 22
2.5 2-변수 부울 함수와 부수적 연산
부수적(secondary) 논리 게이트
NAND
NOR
XOR
XNOR
Inhibition
Implication
만능(universal) 게이트
  단일 게이트로 모든 게이트를 만들 수 있는 게이트  NAND와 NOR
x
x
x
(x x)′=x′ =
NAND로 구현된 인버터
=
x
y
x
y
x y
=
NAND게이트 2개로 구현된 AND 게이트

## Slide 23
2.5 2-변수 부울 함수와 부수적 연산
=
=
=
NAND게이트 3개로
구현된 OR 게이트
드모르간 법칙의 게이트 변화
x
x
x
(x+x)′=x′ =
=
x
y
x
y
x+y
=
NOR로 구현된 인버터
NOR 게이트 2개로
구현된 OR 게이트
=
=
=
NOR 게이트 3개로
구현된 AND 게이트
드모르간 법칙의 게이트 변화

## Slide 24
2.5 2-변수 부울 함수와 부수적 연산
게이트의 입력 확장
  2-입력으로 다중 입력 확장 가능 게이트 : AND, OR, XOR
   결합과 교환 법칙이 성립하는 연산: 단순 연결로 다중 입력 게이트로 확장 가능
F1 = (xy)z = x(yz)= xyz : 3-입력 AND
F2 = (wx)(yz) = wxyz : 4-입력 AND
F3 = (x+y)+z = x+(y+z)= x+y+z : 3-입력 OR
F4 = (w+x)+(y+z) = w+x+y+z : 4-입력 OR
F5 = (x⊕y)⊕z = x⊕(y⊕z)= x⊕y⊕z : 3-입력 XOR
F6 = (w⊕x)⊕(y⊕z) = w⊕x⊕y⊕z : 4-입력 XOR
x
y
z
xy
(xy)z = xyz =
y
z
x
wx
w
x
y
z
(wx)(yz)
= wxyz
yz
y
z
x
w
=

## Slide 25
2.5 2-변수부울 함수와 부수적 연산
게이트의 입력 확장
      3-input XOR = F(x, y, z) = ∑(1, 2, 4, 7) = x′y′z + x′yz′ + xy′z′ + xyz
= x′(y′z + yz′) + x(y′z′ + yz) = x′(y⊕z) + x(y⊙z) = x′(y⊕z) + x(y⊕z)′ = x⊕(y⊕z) = x⊕y⊕z | = y′(x′z + xz′) + y(x′z′ + xz) = y′(x⊕z) + y(x⊙z) = y′(x⊕z) + y(x⊕z)′ = y⊕(x⊕z) = y⊕x⊕z
x
y
z
x
y
z
x
y
z
=
=

## Slide 26
2.5 2-변수부울 함수와 부수적 연산
다중 입력으로 확장 불가능한 게이트 : NAND, NOR
x
y
z
x
y
z
xy+z′ 
xz′+yz′ 
y
z
x
y
z
x
(xyz)′ = x′+y′+z′
(x+y+z)′= x′y′z′
NAND, NOR의 확장 : AND와 OR 게이트 확장 후 인버터 추가
wx
x
y
z
xy
xyz
(xyz)'
y
z
x
(xyz)'
w
x
wxyz
y
z
yz
(wxyz)'
y
z
x
w
(wxyz)'
예제 2.5 참조

## Slide 27
2.6 XOR 연산의 활용
패리티 검사(parity check)
  오류 검출(error detection) : 오류 발생 여부만 검사
    상대적으로 작은 수의 패리티 비트를 추가하여 오류 검출 가능
  오류 수정(error correction) : 오류 수정 가능
    많은 수의 패리티 비트를 요구
    Message : 0010 1011
    Tx data : 0010 1011 + P = 0010 1011 0(XOR는 전체 1의 개수를 짝수 개로 만듦)
    P = 0⊕0⊕1⊕0⊕1⊕0⊕1⊕1 = 0
    Rx data : 0000 1011 0 : 3번째 비트 오류 시
    D = 0⊕0⊕0⊕0⊕1⊕0⊕1⊕1⊕0 = 1 : 오류 발생 감지(수신 비트 전체에 XOR 수행)
    Rx data : 0010 1011 0 : 오류 없음
    D = 0⊕0⊕1⊕0⊕1⊕0⊕1⊕1⊕0 = 0 : 오류 없음
    두 비트 오류 발생 시 검출 불가 / 1-비트 오류에도 위치 확인 불가
패리티 비트 맛보기 1) 1-비트 오류 검출 기능

## Slide 28
2.6 XOR 연산의 활용
패리티 검사(parity check)
  Message : 0010 1001 1101 0110
    많은 패리티가 추가  1-비트 오류 수정 가능
    패리티 위치에서의 오류 발생이나 두 비트 오류 발생 시  검출만 가능
    보편적 통신 환경에서는 여러 인접 비트에서 다발성 오류(burst error)가 흔함
    순환 중복 검사(CRC:cyclic redundancy check): 다수 비트의 오류 검출을 위한 기법
0 | 0 | 1 | 0 | P1
1 | 0 | 0 | 1 | P2
1 | 1 | 0 | 1 | P3
0 | 1 | 1 | 0 | P4
P5 | P6 | P7 | P8 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 
패리티 구성
전송 데이터
수신 데이터
패리티 비트 맛보기 2) 2차원 패리티

## Slide 29
2.6 XOR 연산의 활용
해밍 코드(Hamming code)
  Richard W. Hamming에 의해 1950년에 개발
  가장 효율적인 1-비트 오류 수정 기능을 가진 패리티 비트 추가 방식 코드
  펀칭 카드 방식의 4-비트 데이터 입력 오류를 자동 수정하기 위해 고안
  초기 메시지 4-비트/패리티 3-비트에 사용
  알고리즘 수정 없이 대량 메시지에도 적용 가능
Parity-bit |  |  | Message-bit |  | 
위치 |  | 설명 | 위치 |  | 설명
10진수 | 2진수 |  | 10진수 | 2진수 | 
1(20) 2(21) 4(22) 8(23) 16(24) ⋮ | 1 10 100 1000 10000 ⋮ | 2n의 위치에는 패리티 비트가 배치 해당 자리에 1인 메시지를 XOR로 관리(2진수 표기에서 1이 하나인 값들임) | 3 5 6 7 9 ⋮ | 11 101 110 111 1001 ⋮ | 메시지 비트의 위치: 2진수 표기에서 1이 2개 이상인 값 각 자리의 비트가 1인 자리의 패리티에 영향

## Slide 30
2.6 XOR 연산의 활용
해밍 코드(Hamming code) 생성 원리
패리티 비트의 위치: 2n 2진수 표기 시 1이 1개만 존재
해당 위치에 1인 메시지 비트를 XOR로 관리
번호
2진수
비트
1
0001
P1
2
0010
P2
3
0011
M3
4
0100
P4
5
0101
M5
6
0110
M6
7
0111
M7
8
1000
P8
9
1001
M9
10
1010
M10
11
1011
M11
12
1100
M12
P1= M3M5M7M9M11
P2= M3 M6M7M10M11
P4= M5M6M7M12
P8= M9M10M11M12

## Slide 31
2.6 XOR 연산의 활용
      해밍 코드(Hamming code) 맛보기
    P1 = M3⊕M5⊕M7⊕M9⊕M11=0⊕0⊕0⊕1⊕1=0
    P2 = M3⊕M6⊕M7⊕M10⊕M11=0⊕1⊕0⊕0⊕1=0
    P4 = M5⊕M6⊕M7⊕M12=0⊕1⊕0⊕1=0
    P8 = M9⊕M10⊕M11⊕M12=1⊕0⊕1⊕1=1
    Tx data : P1P20P4010P81011 = 000001011011
번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2진수 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100
비트 | P1 | P2 | M3 | P4 | M5 | M6 | M7 | P8 | M9 | M10 | M11 | M12
값 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Continue

## Slide 32
2.6 XOR 연산의 활용
      해밍 코드(Hamming code) 맛보기
    패리티 검사 : 모두 0이면 오류 없음
    Rx data: P1P20P4010P81011 = 000001011011
    C1 = P1⊕M3⊕M5⊕M7⊕M9⊕M11 = 0⊕0⊕0⊕0⊕1⊕1 = 0
    C2 = P2⊕M3⊕M6⊕M7⊕M10⊕M11 = 0⊕0⊕1⊕0⊕0⊕1 = 0
    C4 = P4⊕M5⊕M6⊕M7⊕M12 = 0⊕0⊕1⊕0⊕1 = 0
    C8 = P8⊕M9⊕M10⊕M11⊕M12 = 1⊕1⊕0⊕1⊕1 = 0
번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2진수 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100
비트 | P1 | P2 | M3 | P4 | M5 | M6 | M7 | P8 | M9 | M10 | M11 | M12
값 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Continue

## Slide 33
2.6 XOR 연산의 활용
      해밍 코드(Hamming code) 맛보기
    7-번째 비트에 오류 발생
    Rx data: 000001111011
    C1 = P1⊕M3⊕M5⊕M7⊕M9⊕M11 = 0⊕0⊕0⊕1⊕1⊕1 = 1
    C2 = P2⊕M3⊕M6⊕M7⊕M10⊕M11 = 0⊕0⊕1⊕1⊕0⊕1 = 1
    C4 = P4⊕M5⊕M6⊕M7⊕M12 = 0⊕0⊕1⊕1⊕1 = 1
    C8 = P8⊕M9⊕M10⊕M11⊕M12 = 1⊕1⊕0⊕1⊕1 = 0
    수정 위치(correction position): C8C4C2C1 = 0111 = 7
    Rx data: 000001111011 → corrected data: 000001011011
번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2진수 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100
비트 | P1 | P2 | M3 | P4 | M5 | M6 | M7 | P8 | M9 | M10 | M11 | M12
값 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
예제 2.6 참조

## Slide 34
1. 부울 대수를 이해하고 보수와 항등원을 설명할 수 있다.
2. 이원성 원리를 설명할 수 있고 명제를 이원성 관계의 명제를 변환할 수 있다.
3. 드모르간 법칙을 설명하고 논리식의 보수를 계산할 수 있다.
4. 논리식을 논리 회로로 그릴 수 있다.
5. 최소항과 최대항 표기 방법과 원리를 설명할 수 있다.
6. 진리표에서 SOP 및 POS 형식의 부울 함수로 표현할 수 있다.
7. 기본 형식과 표준 형식을 이해하고 차이점을 설명할 수 있다.
8. 기본 형식으로 표현된 부울 함수를 표준 형식으로 변환할 수 있다.
9. 최소항과 최대항의 관계를 설명할 수 있다.
10. 최소항의 곱(SOP) 형식의 부울 함수를 최대항의 합(POS) 형식으로 변환할 수 있다.
11. NAND, NOR, XOR, XNOR, 금지 및 함의 연산을 설명할 수 있다.
12. 부수적인 연산 게이트를 그릴 수 있다.
13. NAND/NOR 게이트로 기본 논리 게이트를 구현할 수 있다.
14. 2-입력 게이트로 다중 입력 게이트를 만들 수 있는 연산자를 설명할 수 있다.
15. 부울 함수를 NAND 및 NOR 게이트 형식으로 표현할 수 있다.
16. 해밍 코드의 원리를 설명할 수 있다.

## Slide 35
수고하셨습니다!