## Slide 1: 4장 조합 논리 회로 설계
원리로 쉽게 배우는
디지털 논리회로 설계
한규필 지음

## Slide 2: 목차
4.1 조합 논리 회로
4.2 BCD 코드 변환기
4.3 가산기
4.4 감산기
4.5 보수를 이용한 가감산기
4.6 BCD 10진 가산기
4.7 캐리 사전 발생기와 가산기
4.8 곱셈기
4.9 크기 비교기
4.10 라인 디코더
4.11 7-세그먼트 디코더
4.12 인코더
4.13 멀티플렉서와 디멀티플렉서
4장 조합 논리 회로 설계

## Slide 3
학습 목표
1. 조합 논리 회로의 설계 방법을 학습한다. 2. BCD 코드 변환기를 설계한다. 3. 가산기와 감산기를 설계한다. 4. 10진수 BCD 가산기를 설계한다. 5. 캐리 사전 발생기의 원리를 이해한다. 6. 곱셈기와 크기 비교기의 동작을 이해한다. 7. 디코더와 인코더의 원리를 이해한다. 8. 7-segment 디스플레이의 동작 원리를 이해한다. 9. 멀티플렉서와 디멀티플렉서의 동작을 이해한다. 10. MUX로 조합 논리 회로를 설계한다. 11. 3-상태 버퍼를 이해한다..

## Slide 4
4.1 조합 논리 회로
  논리 회로 종류
    조합(combinational) 논리 회로
      현재 입력 값만으로 출력이 결정되는 회로
      연산 장치(덧셈, 뺄셈, 곱셈 등), 코드 변환기, 주소 라인(address line) 등
    순차(sequential) 논리 회로
      출력 값이 저장되었다가 다음 단계 입력으로 피드백(feedback)되어 영향을 줌
      다음 단계 출력이 현재 입력 값과 이전 단계의 출력 값 모두에 의해 결정
      레지스터(register), 메모리 및 카운터(counter, 계수기) 등

## Slide 5
4.1 조합 논리 회로
조합 논리 회로 시스템의 블록도

X1
X2
X3
Xn

Y1=F1 (X1,X2,X3,,Xn)
Y2=F2 (X1,X2,X3,,Xn)
Ym=Fm (X1,X2,X3,,Xn)
논리 회로1
논리 회로2

논리 회로m
입력 변수
출력 함수
출력 변수 하나가 각각의 부울 함수
(n개 입력, m개 부울 함수)
조합 회로 설계 방법
설계 문제 분석을 통한 입력과 출력의 개수 결정
입력과 출력 변수에 리터럴 할당
문제 분석에 기반한 진리표 작성
출력 변수(함수)별로 카노맵을 이용한 간소화
논리 회로 구현
검증

## Slide 6
4.2 BCD 코드 변환기
BCD 8421 코드가 입력되었을 때, 3-초과 코드를 출력하는 시스템 설계
블록도
BCD 코드 변환기
(8421Excess-3)
B8
B4
B2
B1
입력 변수
출력 함수
E8
E4
E2
E1
continue

## Slide 7
4.2 BCD 코드 변환기
BCD 8421 코드가 입력되었을 때, 3-초과 코드를 출력하는 시스템 설계
설계 과정
  입출력 개수 결정
    4-비트 8421 코드: 입력 변수 4개
    출력 3-초과 코드(4-비트): 출력 변수(함수) 4개
  리터럴 할당
    입력 리터럴: B8B4B2B1, 출력 리터럴: E8E4E2E1
  진리표 작성
     3-초과 코드는 8421 코드에 3을 더함
번호 | 입력 변수(8421) |  |  |  | 출력 함수(Excess-3) |  |  | 
 | B8 | B4 | B2 | B1 | E8 | E4 | E2 | E1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
continue

## Slide 8
4.2 BCD 코드 변환기
BCD 8421 코드가 입력되었을 때, 3-초과 코드를 출력하는 시스템 설계
출력 함수별 간소화
    BCD 8421 코드는 4-비트이지만 0~9까지의 숫자만 사용  10~15: 무관 항
    D(B8,B4,B2,B1) = ∑(10,11,12,13,14,15)
      E8(B8,B4,B2,B1) = ∑(5,6,7,8,9) = B4B1 + B4B2 + B8
      E4(B8,B4,B2,B1) = ∑(1,2,3,4,9) = B4′B1 + B4′B2 + B4B2′B1′
      E2(B8,B4,B2,B1) = ∑(0,3,4,7,8) = B2′B1′ + B2B1
      E1(B8,B4,B2,B1) = ∑(0,2,4,6,8) = B1′
continue

## Slide 9
4.2 BCD 코드 변환기
BCD 8421 코드가 입력되었을 때, 3-초과 코드를 출력하는 시스템 설계
조합 논리 회로 구현
    구현된 회로를 박스로 처리하면 블록도와 동일
E8
B4
B4'
B2
B2'
B1
B1'
B8
B8'
B4
B2
B1
B8
E4
E2
E1
8421Excess-3 변환기
continue

## Slide 10
4.2 BCD 코드 변환기
BCD 8421 코드가 입력되었을 때, 3-초과 코드를 출력하는 시스템 설계
검증
    1단 및 2단 논리 결과를 진리표 형태로 작성하여 결과 값과 비교[E8]
입력 변수(8421) |  |  |  | 중간 단계 |  | E8 = B4B1+B4B2+B8 | 출력 함수 (E8)
B8 | B4 | B2 | B1 | B4B1 | B4B2 |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 11
4.3 가산기
반가산기(half adder): 최하위 1-비트의 두 수를 덧셈하는 회로 설계
덧셈의 예와 블록도
    최하위 비트에서는 두 수가 단일 1-비트  총 4가지 경우가 존재
    덧셈으로 합(sum)과 캐리(carry) 출력  X: 피가수(augend) Y: 가수(addend)
반가산기 (HA:half adder)
X
Y
입력 변수
출력 함수
S
C
최하위 비트 덧셈의 모든 예
반가산기 블록도
continue

## Slide 12
4.3 가산기
반가산기(half adder): 최하위 1-비트의 두 수를 덧셈하는 회로 설계
설계 과정
  입출력 개수 결정 및 리터럴 할당
    입력 두 비트에 해당하는 리터럴: X, Y
    출력(합과 캐리): S와 C
번호 | 입력 변수 |  | 출력 함수 | 
 | X | Y | S | C
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 1 | 0 | 1 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 1
  진리표 작성
출력 함수별 간소화
  S(X,Y) = ∑(1,2) = X′ Y + XY′ = X⊕Y
  C(X,Y) = ∑(3) = XY
회로 구현 및 검증
X
Y
S
C
자리 올림(C)는 X=1, Y=1일 때만 발생

## Slide 13
4.3 가산기
전가산기(full adder): 하위 비트에서 캐리가 올라오는 경우를 고려한 1-비트의 두 수를 덧셈하는 회로 설계
덧셈의 예와 블록도
전가산기 (FA:full adder)
X
Y
입력 변수
출력 함수
Si
Ci+1
Ci
continue

## Slide 14
4.3 가산기
전가산기(full adder): 하위 비트에서 캐리가 올라오는 경우를 고려한 1-비트의 두 수를 덧셈하는 회로 설계
설계 과정
  입출력 개수 결정 및 리터럴 할당
    리터럴: X, Y, Ci
    출력(합과 캐리): Si와 Ci+1
  진리표 작성
번호 | 입력 변수 |  |  | 출력 함수 | 
 | X | Y | Ci | Si | Ci+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
continue

## Slide 15
4.3 가산기
전가산기(full adder): 하위 비트에서 캐리가 올라오는 캐리를 고려한 1-비트의 두 수를 덧셈하는 회로 설계
출력 함수별 간소화
    Si(X,Y,Ci) = Σ(1,2,4,7) = X′ Y′ Ci + X′ Y Ci′ + X Y′ Ci′ + X Y Ci = (X⊕Y)⊕Ci
    Ci+1(X,Y,Ci) = Σ(3,5,6,7) = XY + XCi + YCi = XY + X′ Y Ci + X Y′ Ci = XY + (X⊕Y)Ci
X
Y
Si
Ci+1
Ci
반가산기
반가산기
반가산기 이용을 위해 카노맵 간소화에 변형  (X+Y)를 먼저 수행하고 그 결과와 캐리 합산

## Slide 16
4.3 가산기
4-비트 2진 가산기
X
Y
Si
Ci+1
Ci
FA
X0
Y0
S0
C1
C0
FA
X1
Y1
S1
C2
FA
X2
Y2
S2
C3
FA
X3
Y3
S3
C4
FA
[1-비트 전가산기]
[4-비트 2진 가산기]

## Slide 17
4.4 감산기
반감산기: 최하위 1-비트의 두 수를 뺄셈하는 회로 설계
뺄셈 예와 블록도
    피감수(minuend, X)가 감수(subtrahend, Y)보다 작을 때
     상위 비트에서 빌려오는 수 B(borrow) 발생
빌려온 수(B) 계산은 기수(r)를 곱해 감수를 뺌
(예:10진수의 윗자리 1을 빌려오면, 10을 가져온 것)
반감산기 (HS:half subtracter)
X
Y
입력 변수
출력 함수
D
B
X
Y
_
D(차,difference)
=
B(빌려옴,borrow)
0
0
_
0
0
0
1
_
1
1
1
0
_
1
0
1
1
_
0
0
입력
출력
1
0
1
_
1=(12)-1
12
1
0
0
반감산기
전감산기
continue

## Slide 18
4.3 가산기
설계 과정
  입출력 개수 결정 및 리터럴 할당
    입력 두 비트 리터럴: X, Y
    출력: D, B
  진리표 작성
출력 함수별 간소화
  D(X,Y) = ∑(1,2) = X′ Y + XY′ = X⊕Y
  B(X,Y) = ∑(1) = X′ Y
회로 구현 및 검증
빌려오는 수(B)는 X=0, Y=1일 때만 발생
반감산기: 최하위 1-비트의 두 수를 뺄셈하는 회로 설계
번호 | 입력 변수 |  | 출력 함수 | 
 | X | Y | D | B
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0
X
Y
X
Y
0
1
2
3
1
X'Y
B
X
Y
X
Y
0
1
2
3
XY'
1
1
X'Y
D
X
Y
D
B

## Slide 19
4.4 감산기
전감산기: 중간 비트에서 두 수를 뺄셈하는 회로 설계
뺄셈 예(10진수와 2진수 뺄셈)
    lend=아랫자리의 borrow  별도 관리 불필요
3
7
_
5
=
1
2
0
1
0
9
1
1
(110)+0-9
(110)+3-7-1
2-0-1
빌려옴(borrow)
0
1
_
0
=
1
1
0
0
0
1
1
1
(12)+0-1
(12)+0-1-1
1-0-1
빌려옴(borrow)
빌려준 경우(lend)
0
0
_
0
0
0
0
_
1
1
0
1
_
1
1
0
1
_
0
1
X
Y
_
Di
=
하위 비트
Bi
Bi-1
Di-1
(Bi2)+X-Y-Bi-1
1
0
_
1
0
1
0
_
0
0
1
1
_
0
0
1
1
_
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Bi는 X-Y-Bi-1이 음수인 경우 발생
한 자리의 계산=빌려온 수(Bi)기수(r)+피감수(X)-감수(Y)-빌려준 수(Bi-1)
continue

## Slide 20
4.4 감산기
전감산기: 중간 비트에서 두 수를 뺄셈하는 회로 설계
블록도
전감산기 (FS:full subtracter)
X
Y
입력 변수
출력 함수
Di
Bi
Bi-1
설계 과정
  입출력 개수 결정 및 리터럴 할당
    입력 세 비트 리터럴: X, Y, Bi-1
    출력: Di , Bi
번호 | 입력 변수 |  |  | 출력 함수 | 
 | X | Y | Bi-1 | Di | Bi
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
  진리표 작성
continue

## Slide 21
4.4 감산기
전감산기: 중간 비트에서 두 수를 뺄셈하는 회로 설계
출력 함수별 간소화
Di(X,Y,Bi-1) = Σ(1,2,4,7) = X′ Y′ Bi-1+X′ Y Bi-1′ +X Y′ Bi-1′ +X Y Bi-1 = (X⊕Y)⊕Bi-1
Bi(X,Y,Bi-1) = Σ(1,2,3,7) = X′ Y + X′ Bi-1 + YBi-1 = X′ Y + X′ Y′ Bi-1 + X Y Bi-1 = X′ Y + (X⊕Y)′ Bi-1
구현 회로
X
YBi-1
1
1
1
X
Y
Bi-1
0
1
3
2
4
5
7
6
1
XY'Bi-1'
X'Y'Bi-1
X'YBi-1'
XYBi-1
Di
X
1
1
1
X
Y
Bi-1
0
1
3
2
4
5
7
6
1
X'Bi-1
YBi-1
X'Y
Bi
X
1
1
1
X
Y
Bi-1
0
1
3
2
4
5
7
6
1
X'Y'Bi-1
XYBi-1
X'Y
Bi
=
Di
Bi
X
Y
Bi-1
반감산기
반감산기
반감산기 이용을 위해 카노맵 간소화 변형  (X-Y)를 먼저 수행 후 결과-Bi-1을 계산
YBi-1
YBi-1

## Slide 22
4.5 보수를 이용한 가감산기
선택적 보수 연산
  2-입력 XOR는 선택 입력으로 버퍼와 인버터 기능 구현 가능
    x⊕y = x′y + xy′, y를 선택 입력(selection input)으로 하면
    y=0, x⊕0 = x′ 0 + x 0′ = x (버퍼)
    y=1, x⊕1 = x′ 1 + x 1′ = x′ (인버터)
x
Select = 0
x
x
Select = 1
x'
S0
C1
C0
FA
S1
C2
FA
S2
C3
FA
X0
Y0
X1
Y1
X2
Y2
X3
Y3
S3
C4
FA
S = 0 : Adder S = 1 : Subtracter
S
S=1이면, Y는 XOR에 의해 1의 보수가 되고+C0=1로 전체 2의 보수가 됨 (보수를 이용한 덧셈=감산)

## Slide 23
4.6 BCD 10진 가산기
두 BCD 8421 코드의 한 자릿수 덧셈을 2진 4-비트 가산기 설계
문제 분석
  10진수 한 자리(1-digit)에서의 피가수(X)와 가수(Y)는 각각 4-비트의 BCD 코드
  캐리 포함  한 자리의 덧셈 결과는 0~(9+9+1)
    BCD 코드로 변환: 0000 0000~0001 1001(0~19)
  4-비트 2진 가산기를 사용하지 않는다고 가정
    입력이 9개  29의 경우 존재, 5개의 출력 함수  9-변수 간소화
  2진수 4-비트 가산기 이용 설계
     2진 가산기 결과 (C4S3S2S1S0)가 10~19(0 0000~1 1001)임을 판별 후 6을 더하는 문제
continue

## Slide 24
4.6 BCD 10진 가산기
두 BCD 8421 코드의 한 자릿수 덧셈을 2진 4-비트 가산기 설계
블록도
BCD 10진 가산기
X
Y
입력
출력
S
X0
X1
X2
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
S0
S1
S2
S3
S4
C0
1단
4-비트 2진 가산기
X0
X1
X2
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
S0
S1
S2
S3
C4
10~19 판별기 설계
2단
4-비트 2진 가산기
S0
S1
S2
S3
C4=S4
Z0
Z1
Z2
Z3
S0
S1
S2
S3
Z
0~9: Z=0000(+0)
10~19: Z=0110(+6)
C0
continue

## Slide 25
4.6 BCD 10진 가산기
두 BCD 8421 코드의 한 자릿수 덧셈을 2진 4-비트 가산기 설계
변경된 설계 미션
2진 4-비트 가산기의 결과가 10~19임을 판별하는 회로 설계
설계 과정
  입출력 개수 결정 및 리터럴 할당
    1단 2진 4-비트 가산기 출력 = C4S3S2S1S0이므로 리터럴 그대로 사용
    출력: 10~19이면 1 출력  판별 함수라는 의미에서 F 할당
진리표 작성
번호 | 입력 변수 |  |  |  |  | 출력 함수
 | C4 | S3 | S2 | S1 | S0 | F
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
10~19 출력 함수 진리값 =1
continue
입력 5-변수에 출력 함수 1개 설계 문제

## Slide 26
4.6 BCD 10진 가산기
두 BCD 8421 코드의 한 자릿수 덧셈을 2진 4-비트 가산기 설계
출력 함수 간소화
  입력 변수가 5개  총 32가지의 경우 존재
  19까지 고려  나머지는 무관 항
  F(C4,S3,S2,S1,S0) = Σ(10~19) = C4 + S3S2 + S3S1
S3
S1
S0
0
1
3
2
4
5
7
6
12
13
15
14
8
9
11
10
S2
C4 = 0
16
17
19
18
20
21
23
22
28
29
31
30
24
25
27
26
C4 = 1
1
1
1
X
X
1
1
1
1
1
X
1
X
S3S2
S3S2
S1S0
S3S2
S1S0
S3
S0
S2
S1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
S3S1
C4
continue

## Slide 27
4.6 BCD 10진 가산기
두 BCD 8421 코드의 한 자릿수 덧셈을 2진 4-비트 가산기 설계
조합 회로 구현
S0
S1
S2
S3
C4
4-비트 2진 가산기
X0
X1
X2
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
C0
S0
S1
S2
S3
S4=C4
4-비트 2진 가산기
X0
X1
X2
X3
Z0
Z1
Z2
Z3
C0=0
0
0
BCD 10진 가산기
X0
X1
X2
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
C0
C4
S0
S1
S2
S3
F=1이면, 2단 가산기에서 +6이 계산  전체가 10진수 1-자리 가산기이므로 캐리는 1단에서 반영되기 때문에 2단에서는 고려하지 않음

## Slide 28
4.7 캐리 사전 발생기와 가산기
덧셈 연산의 문제점(ripple-carry adder)
  1-비트 덧셈에 3단 게이트를 통과해야 함  캐리 확정을 위해
  하위 비트 캐리 계산 완료 후 상위 비트 계산 수행
  n-비트 연산 시 심각한 지연 발생(3n 게이트 지연)
Xi
Yi
Si
Ci+1=Gi+PiCi
Ci
1단
2단
3단
Pi
Gi
PiCi

## Slide 29
4.7 캐리 사전 발생기와 가산기
캐리에 의한 지연 부분
Xi+1
Yi+1
Si+1
Ci+2
캐리 계산 부분
Pi+1
Gi+1
Pi+1Ci+1
Xi
Yi
Si
Ci+1
Ci
Pi
Gi
PiCi


Ci
Ci
Ci+1
Ci+1
캐리는 전파(ripple)식으로 연결되어 있어 지연이 발생
각 비트의 덧셈(Xi ⊕Yi )은 데이터 도착 후 1-게이트 통과로 계산됨

## Slide 30
4.7 캐리 사전 발생기와 가산기
캐리 사전 발생기(carry-lookahead generator)
  캐리 전파 지연: 기본 컴퓨터 연산인 덧셈에서 발생  모든 연산의 지연 초래
  캐리 사전 계산: 상위 비트들이 하위 비트 연산 종료 기다림 없이 덧셈 계산 가능  시스템 처리 속도 향상
  전체 비트에서 동시에 캐리를 계산  비트 길이에 상관없이 덧셈 연산을4-게이트 통과로 계산
  캐리 발생 과정 분석(2가지 발생 입력) : Ci+1= XiYi + (Xi⊕Yi)Ci
    캐리 발생(carry generation) 입력 : Gi = XiYi  각 비트 데이터가 모두 1(XiYi=1)이면 캐리 발생을 바로 알 수 있음
    캐리 지연(carry propagation) 입력 : Pi = Xi⊕Yi  두 비트 값 중 하나가 1(Xi⊕Yi=1)이면, 하위 비트에서 발생된 Ci가 1일 때만 Ci+1 = 1  캐리 발생 1번 지연(하위 비트의 캐리를 알아야 캐리 발생 확인 가능)

## Slide 31
4.7 캐리 사전 발생기와 가산기
캐리 사전 발생기(carry-lookahead generator)
  Ci+1 = Gi + PiCi : 캐리를 제외한 2가지 입력 표시
    Gi와 Pi: Xi,Yi의 함수  데이터 도착과 동시에 계산 가능
    Si = Pi⊕Ci  Ci를 바로 계산 가능한 형태로 표현하면 됨(Gi, Pi 및 C0 형식)
    모든 비트의 캐리를 Gi, Pi 및 C0 형식으로 정리  2-단계 구현 회로
      2-게이트 지연으로 캐리 결정 계산 가능
      비트의 길이가 길어지면 게이트 입력 수 증가  모든 비트의 캐리 계산이 초기 캐리 C0와 각 비트 데이터 도착과 동시에 계산 가능한 Gi(XiYi)와 Pi(Xi⊕Yi)로 표현
  Ci+1 = Gi + PiCi, C0 = 초기 캐리
  C1 = G0 + P0C0
  C2 = G1 + P1C1 = G1 + P1(G0 + P0C0) = G1 + P1G0 + P1P0C0
  C3 = G2 + P2C2 = G2 + P2(G1 + P1G0 + P1P0C0) = G2 + P2G1 + P2P1G0 + P2P1P0C0
  ⁝
  ⁝

## Slide 32
4.7 캐리 사전 발생기와 가산기
캐리 사전 발생기 구현 회로도
Carry look-ahead generator
S0
X0
Y0
P0
G0
X1
Y1
P1
G1
X2
Y2
P2
G2
C0
C1
S1
C2
S2
P0
G0
P1
G1
P2
G2
C3
S3
X3
Y3
P3
G3
1단
2단
3단
4단
1단 : 데이터 도착 후 반가산기로 합(Xi⊕Yi)과 캐리지연(Pi) 및 캐리발생(Gi) 입력이 계산됨
2/3단 : 캐리 사전 발생기에 의해 모든 비트의 캐리가 결정됨
4단 : 캐리+이전 합(Ci⊕Xi⊕Yi)이 계산되어 덧셈을 종료
전체 4-게이트 통과로 계산
carry-lookahead adder/faster adder

## Slide 33
4.8 곱셈기
AND 연산과 덧셈 연산을 이용하여 구현
(n-비트 피승수) X ｘY(m-비트 승수) = m개(비트열)
길이 n-비트의 단위 결과가 1-비트씩 이동(shift)하면서 비트열 생성
최대 캐리 발생 시 (n+m)비트의 결과 생성
덧셈은 n-비트 가산기가 (m-1)개 필요

X0Y0
X2
X1
Y1
X0
Y0
X1Y0
X2Y0
X0Y1
X1Y1
X2Y1
Y2
X3
X3Y0
X3Y1
X0Y2
X1Y2
X2Y2
X3Y2
n-bit
m-bit
n-bit, m개
n-bit 가산기 (m-1)회 덧셈
Z0
+
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
n+m-bit
캐리
덧셈 블록
빈자리

## Slide 34
4.8 곱셈기
곱셈기 회로
n-비트 2진 가산기
X0
X1
X2
X3
0
Z5
Z6
S0
S1
S2
S3
C4
Y0
n-비트 2진 가산기
S0
S1
S2
S3
C4
Y1
Y2
X0
X1
X2
X3
Z3
Z4
Z2
Z0
Z1
X0
X1
X2
X3

## Slide 35
4.9 크기 비교기
두 비트의 크기 비교
  A > B : AB′ = 1(A=1, B=0)
  A < B : A′B = 1(A=0, B=1)
  A = B : A′B′ + AB = 1(A=B=0 또는 A=B=1) = AB(XNOR)
두 수의 크기 비교( 3-비트) : X > Y인 경우(X = X2X1X0 , Y = Y2Y1Y0 )
  1. X2>Y2인 경우이거나(최상위 비트가 크거나)
  2. X2=Y2이고 X1>Y1인 경우이거나(최상위 비트가 같고 차상위 비트가 크거나)
  3. X2=Y2이고 X1=Y1이고 X0>Y0인 경우(최상위와 차상위 비트가 모두 같고 마지막 비트가 크거나)
  X > Y : (X2Y2′) + (X2′Y2′+X2Y2)(X1Y1′) + (X2′Y2′+X2Y2)(X1′Y1′+X1Y1)(X0Y0′)
  X < Y : (X2′Y2) + (X2′Y2′+X2Y2)(X1′Y1) + (X2′Y2′+X2Y2)(X1′Y1′+X1Y1)(X0′Y0)

## Slide 36
4.9 크기 비교기
크기 비교기 회로
  X > Y인 경우는 XY′이고 Y > X인 경우는 X′Y  XOR 논리식의 일부임
  X = Y인 경우는 XNOR  위 경우를 재활용하기 위해 (X⊕Y)′= (XY) 구현
X2
Y2
X2>Y2
X2<Y2
X2=Y2
X1
Y1
X1>Y1
X1<Y1
X1=Y1
X0
Y0
X0>Y0
X0<Y0
X0=Y0
X > Y
X < Y
X = Y

## Slide 37
4.10 라인 디코더(line decoder)
디코더의 개념
  인코더(encoder, 부호화기, 코드기)
    특정 2진 코드를 부여하는 기기, n-비트 2진 코드 할당
  디코더(decoder , 복호화기, 역코드기)
    n-비트 2진 코드를 최대 2n 상태로 확장하는 기기
대상 : 사물, 기호, 상태 (최대 2n개)
1
2
3
4
5
6
8
7
사과
9
배
감
귤
0
인코더
(encoder)
디코더
(decoder)
0000
0001
0011
0010
0100
0101
0110
0111
1000
1001
00
01
10
11
2진 코드 : n-bit

## Slide 38
4.10 라인 디코더(line decoder)
디코더 정의
  n-비트 2진 입력 코드에 해당하는 출력만 1을 갖게 하는 최대 2n개의 출력을 만드는 조합 회로
  입력 값에 대해 2n개의 출력 중 단 1개의 출력만 1이 되는 회로
  입력 n-라인에 출력이 2n-라인이 있음  라인 디코더(line decoder)
  3-비트 디코더  3-to-8 디코더 / 3×8 디코더
3-bit
(38)
Decoder
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
x
y
z
D0=1, xyz = 000 = m0
D1=1, xyz = 001 = m1
D2=1, xyz = 010 = m2
D3=1, xyz = 011 = m3
D4=1, xyz = 100 = m4
D5=1, xyz = 101 = m5
D6=1, xyz = 110 = m6
D7=1, xyz = 111 = m7
디코더 블록도

## Slide 39
4.10 라인 디코더(line decoder)
디코더 내부 회로도
D0 = x'y'z'
x
x'
y
y'
z
z'
z
x
y
D1 = x'y'z
D2 = x'yz'
D3 = x'yz
D4 = xy'z'
D5 = xy'z
D6 = xyz'
D7 = xyz
디코더 IC: 가능한 모든 최소항을 출력하는 조합 회로 IC

## Slide 40
4.10 라인 디코더(line decoder)
디코더를 활용한 조합 회로 구현
  모든 최소항이 만들어져 있음
  SOP 형식으로 논리 회로를 구현할 경우 OR 게이트만 추가하면 회로 설계 완성
  전가산기 구현 예
번호 | 입력 변수 |  |  | 출력 함수 | 
 | X | Y | Ci | Si | Ci+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 Decoder
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
X
Y
Ci
Ci+1
Si

## Slide 41
4.10 라인 디코더(line decoder)
디코더의 활성 입력과 확장
  칩 활성 입력을 추가한 24 디코더의 예
  특정 IC 칩의 동작을 제어하는 입력
    칩 활성(chip enable) 또는 칩 선택(chip selection) 입력
    AND 게이트를 통제  출력문 전체를 여닫는 역할
E | x | y | D0 | D1 | D2 | D3
0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
D0 = Ex'y'
E
x
y
D1 = Ex'y
D2 = Exy'
D3 = Exy
24 Decoder
D3
D2
D1
D0
x
y
E

## Slide 42
4.10 라인 디코더(line decoder)
디코더의 활성 입력과 확장
  활성 입력을 가지는 디코더는 확장 가능
    24 디코더 2개로 구현된 38 디코더
       MSB를 인버터에 연결하여 선택적으로 상위 또는 하위 디코더를 구동
    확장 입력이 있는 경우만 확장 가능
    입력 수가 적은 디코더로 많은 입력 수를 가지는 디코더 설계 용이
D3
D2
D1
D0
24 Decoder
y
z
E
D3
D2
D1
D0
24 Decoder
E
x
D3
D2
D1
D0
D7
D6
D5
D4
y
z
y
z
38 Decoder
디코더는 선택 입력이 주소(address)가 되므로 메모리의 주소 디코더 (address decoder)나 메모리 주소에 I/O 장치를 1:1 맵핑(memory mapped I/O)하여 동작시키는 환경 등에 널리 이용
예제 4.1 참조

## Slide 43
4.11 7-세그먼트 디코더
7-세그먼트 디스플레이(seven-segment display)
  7개의 조각(segment)으로 숫자를 표시하기 위해 1900년대 초 전구를 이용해 개발
  1970년대에 LED(light emitting diode, 발광 다이오드) 1-칩 형태로 구성
  시계나 각종 숫자를 표시하는 디스플레이 환경에 널리 이용
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
BCD to 7-segment decoder
B8
B4
B2
B1

## Slide 44
4.11 7-세그먼트 디코더
BCD 8421 코드가 입력되면, 7-세그먼트에 0~9의 10진수 표시 디코더 설계
블록도
8421 코드 4-비트가 입력되어 7개의 세그먼트를 ON 시키는 7개 출력 함수를 가짐
BCD to 7-segment decoder
B8
B4
B2
B1
입력 변수
출력 함수
a
b
c
d
e
f
g
continue

## Slide 45
4.11 7-세그먼트 디코더
BCD 8421 코드가 입력되면, 7-세그먼트에 0~9의 10진수 표시 디코더 설계
설계 과정
  입출력 개수 결정 및 리터럴 할당  입력 변수(4개): B8B4B2B1, 출력 리터럴(7개): a~g
  진리표 작성: 각 숫자에 ON되는 LED 세그먼트 디스플레이 진리표 작성
번호 | 입력 변수(8421) |  |  |  | 출력 함수(7-segment) |  |  |  |  |  | 
 | B8 | B4 | B2 | B1 | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
continue

## Slide 46
4.11 7-세그먼트 디코더
BCD 8421 코드가 입력되면, 7-세그먼트에 0~9의 10진수 표시 디코더 설계
설계 과정
  출력 함수별 간소화 및 구현  입력 4-비트 중 0~9의 숫자만 사용하고 10~15는 무관 항 처리
    D(B8,B4,B2,B1) = Σ(10,11,12,13,14,15)
    a(B8,B4,B2,B1) = Σ(0,2,3,5,6,7,8,9) = B8 + B2 + B4′B1′ + B4B1 = B8 + B2 + B4B1
    b(B8,B4,B2,B1) = Σ(0,1,2,3,4,7,8,9) = B8 + B4′ + B2′B1′ + B2B1 = B8 + B4′ + B2B1
    ⁝
B8
0
1
3
2
4
5
7
6
B8B4
12
13
15
14
8
9
11
10
1
1
X
1
B8
B4B1
B2B1
B2
B4
B1
1
1
X
X
X
X
X
B2
a
1
1
1
B4'B1'
B8
0
1
3
2
4
5
7
6
B8B4
12
13
15
14
8
9
11
10
1
1
X
B2'B1'
B2B1
B2
B4
B1
1
1
X
X
X
X
X
B4'
b
1
1
1
1
B8
B2B1
a
B4
B2
B1
B8
b
continue

## Slide 47
4.12 인코더
  2n개의 입력에 대해 n-비트의 2진 코드 출력 조합 회로  디코더의 역과정 수행
x = I4 + I5 + I6 + I7
y = I2 + I3 + I6 + I7
z = I1 + I3 + I5 + I7
83 Encoder
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
x
y
z
입력 변수 |  |  |  |  |  |  |  | 출력 함수 |  | 
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | x | y | z
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
이상적인 인코더

## Slide 48
4.12 인코더
  모든 입력이 0인 경우 : 출력 xyz=000(I0=1과 같음)
    인코더 입력 조건 위반으로 결과를 버림(최소 1개의 입력이 1이 되는 경우를 확인
    하나 이상의 입력이 1임을 검증(verification)하는 단자 V를 만들어서 0이면 출력을 버리고 1이면 취함
  복수 개의 입력이 1인 경우 : 가장 높은 수의 입력만 유효 인정
    큰 수에 우선순위(priority)를 높게 부여  작은 수의 값은 불인정
    예 : 동시에 I2=I3=I6=1이면 가장 큰 수인 I6만 1이라고 인정
인코더에서 발생할 수 있는 문제점(2가지 경우) 및 해결책

## Slide 49
4.12 인코더
돌발 상황 및 불확실한 조건(uncertainty condition)을 고려한 인코더  아래의 조건을 모두 만족하는 4×2 인코더를 설계하라
블록도
    4×2 인코더는 입력 4-비트와 검증(verification) 출력을 포함한 3개의 출력 함수를 가짐
continue
    1) 모든 입력이 0이면 V = 0, 하나 이상의 1이 포함되면 V = 1이 된다(검증 반영)
    2) 복수 개의 입력이 1이면, 큰 수의 2진 코드가 출력되도록 한다(우선순위 반영)
42 Encoder
I3
I2
I1
I0
x
y
V
조건

## Slide 50
4.12 인코더
돌발 상황 및 불확실한 조건(uncertainty condition)을 고려한 인코더
설계 과정
  입출력 개수 결정 및 리터럴 할당
    입력 변수: I0I1I2I3, 출력 함수: V, x, y로 부여
continue
  진리표 작성
번호 | 입력 변수 |  |  |  | 출력 함수 |  | 
 | I3 | I2 | I1 | I0 | V | x | y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 51
4.12 인코더
돌발 상황 및 불확실한 조건(uncertainty condition)을 고려한 인코더
설계 과정
continue
번호 | 입력 변수 |  |  |  | 출력 함수 |  | 
 | I3 | I2 | I1 | I0 | V | x | y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2~3 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1
4~7 | 0 | 1 | X | X | 1 | 1 | 0
8~15 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1
입력 변수의 'X'표기는 출력 함수의 무관 항이 아님(번호 유의)
  입력의 경우를 축소하여 표현한 진리표 작성
    출력 함수의 값이 같은 경우  wild card 문자로 표기
  출력 함수별 간소화
V(I3,I2,I1,I0) = I3 + I2 + I1 + I0
x(I3,I2,I1,I0) = I3 + I2
y(I3,I2,I1,I0) = I3 + I2′I1
I3
0
1
3
2
4
5
7
6
I3I2
12
13
15
14
8
9
11
10
1
1
1
1
I3
I1
I1I0
I1
I2
I0
1
1
1
1
1
1
1
I0
V
1
1
I2
1
1
I3
0
1
3
2
4
5
7
6
I3I2
12
13
15
14
8
9
11
10
1
1
1
1
I3
I1I0
I1
I2
I0
1
1
1
1
1
1
1
x
I2
X
1
I3
0
1
3
2
4
5
7
6
I3I2
12
13
15
14
8
9
11
10
1
1
I3
I1I0
I1
I2
I0
1
1
1
1
1
1
y
X
1
1
I2'I1

## Slide 52
4.12 인코더
돌발 상황 및 불확실한 조건(uncertainty condition)을 고려한 인코더
구현 회로
    검증 출력(V)은 모든 입력이 0인 경우를 버리기 위함
    우선순위 반영
      I3가 1이면 x, y는 1이 출력되게 직접 연결
      I2가 1이면 x는 1이 출력되게 직접 연결되고, y는 0이 되게 반전 입력
      I1가 1이면, I2=0 일 때 AND 게이트 통과
I1
I0
I3
x
y
V
I2

## Slide 53
4.13 멀티플렉서와 디멀티플렉서
  멀티플렉서(multiplexer, 다중화기)
    여러 개의 입력 선들이 단일 라인으로 전송 (제한 자원 공유)
    2n개의 입력 데이터 소스를 n개의 선택 입력(selection input)으로 1-라인의 데이터 통로 점유
  디멀티플렉서(demultiplexer, 역다중화기)
    1-라인 통과 데이터를 다시 n개의 선택 입력으로 2n개 라인 중 하나로 분배
MUX와 DEMUX의 이해 : 선택형 스위치
I3
I2
I1
I0
s1
s0
Y
41 MUX
s1
s0
Y
14 DEMUX
I3
I2
I1
I0
Channel/Line
41 MUX
I3
I2
I1
I0
s1
s0
Y
14 DEMUX
I3
I2
I1
I0
s1
s0
Y
블록도
기호

## Slide 54
4.13 멀티플렉서와 디멀티플렉서
  디코더에 2n개의 입력 라인과 OR 게이트를 추가
    입력 라인 + 디코더 + 2n-입력 OR게이트
MUX
s1
s0
Y
I3
I2
I1
I0
n  2n 디코더
2n 입력 OR 게이트
2n 입력
n 선택 입력
41 MUX
I3
I2
I1
I0
s1
s0
Y
선택 입력 |  | MUX 출력(Y)
s1 | s0 | 
0 | 0 | I0
0 | 1 | I1
1 | 0 | I2
1 | 1 | I3
출력 함수표
블록도
선택 입력으로 하나의 AND 게이트 문을 여는 구조 (디코더 원리+데이터 라인)

## Slide 55
4.13 멀티플렉서와 디멀티플렉서
  선택 입력으로 입력 라인 중 하나를 출력으로 연결하는 선택적 스위치  입력 데이터 라인에 원하는 진리값을 인가하면 부울 함수 구현 가능
MUX를 이용한 조합 회로 설계
MUX를 이용한 조합 논리 회로 설계 방법
1) 진리표 작성 2) 부울 함수의 입력 변수 개수가 n개이면, 2(n-1)×1 MUX를 준비 3) 입력 변수 (n-1)개를 MUX의 선택 입력에 연결 4) 진리표를 선택 입력 변수→제외 변수 순으로 재정리 5) 부울 함수를 선택 입력에서 제외된 변수로 표현 6) 제외된 변수로 표현된 부울 함수를 순서대로 MUX 입력단에 연결하여 회로 완성

## Slide 56
4.13 멀티플렉서와 디멀티플렉서
    진리표 작성
설계 과정
x | y | z | F
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 1 1 0 1 1
41 MUX
x
y
F
    입력 변수의 개수: 3개  2(3-1)×1인 4×1 MUX를 준비
    선택 입력으로 x, y 선택 후 MUX에 연결

## Slide 57
4.13 멀티플렉서와 디멀티플렉서
    진리표 재작성 및 F 를 F(z)의 함수로 정리
설계 과정
x | y | z | F
0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0
0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 1
1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0
1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1
x | y | z | F
0 | 0 | 0 1 | 0 0
0 | 1 | 0 1 | 0 1
1 | 0 | 0 1 | 1 0
1 | 1 | 0 1 | 1 1
x | y | z | F | F(z) | MUX 연결
0 | 0 | 0 1 | 0 0 | F(z)=0 | I0
0 | 1 | 0 1 | 0 1 | F(z)=z | I1
1 | 0 | 0 1 | 1 0 | F(z)=z′ | I2
1 | 1 | 0 1 | 1 1 | F(z)=1 | I3
I3
I2
I1
I0
41 MUX
x
y
F
1
z
0
선택 입력별 부울 함수는 2개의 값 존재 : 모든 경우가 00, 01, 10, 11  z의 함수로 표현 가능
xyz를 입력해 결과를 확인하면 부울 함수를 모두 만족
(예: xyz=101이면 F=I2=z' 이므로 F=0임)
MUX는 모든 최소항을 출력하는 디코더와 OR게이트 보유  논리 게이트가 필요없이 부울 함수 구현 가능
예제 4.2 참조

## Slide 58
4.13 멀티플렉서와 디멀티플렉서
  기존 버퍼는 디지털 신호를 강화하여 복제하는 반복기(repeater)로 활용
  3-상태 버퍼(3-state buffer)
    기존 버퍼에 제어단 추가  출력 상태가 세 가지인 버퍼(선택형 버퍼)
    큰 저항값을 출력하는 상태 추가
      결선 연결 시 서로의 게이트나 후단의 논리 회로에 영향을 주지 않음
      다수의 게이트를 단순 연결 가능(디지털 환경에서 많이 활용)
3-상태 버퍼를 이용한 MUX 구현
X
Y
C
제어 입력
입력
출력
C | X | Y
0 1 1 | X 0 1 | high impedance X = 0 X = 1
구조도
출력 함수표
s0
I1
I0
Y
21 MUX

## Slide 59
4.13 멀티플렉서와 디멀티플렉서
  41 MUX의 다른 구현 형태 비교
3-상태 버퍼를 이용한 MUX 구현
24 Decoder
3
2
1
0
s1
s0
I3
I2
I1
I0
Y
41 MUX
24 Decoder
3
2
1
0
s1
s0
I3
I2
I1
I0
Y
41 MUX
디코더와 3-상태 버퍼를 사용한 구현(간단함)
디코더와 AND 게이트를 이용한 구현

## Slide 60
4.13 멀티플렉서와 디멀티플렉서
  활성 입력(E)이 있는 디코더
DEMUX
D0
E
x
y
D1
D2
D3
활성 입력을 갖는 디코더
s1=x
s0=y
Y=E
I0=D0
I1=D1
I2=D2
I3=D3
DEMUX (연결 위치만 변경하면 됨)
14 DEMUX
I3
I2
I1
I0
s1
s0
Y
DEMUX 블록도
선택 입력/ 디코더 입력 |  | DEMUX 출력
s1=x | s0=y | 
0 | 0 | I0=Y, I1=I2=I3=0
0 | 1 | I1=Y, I0=I2=I3=0
1 | 0 | I2=Y, I0=I1=I3=0
1 | 1 | I3=Y, I0=I1=I2=0
함수 출력표

## Slide 61
1. 조합 논리를 설명할 수 있다.
2. 조합 논리 회로의 설계 순서를 설명할 수 있다.
3. BCD 코드 변환기를 설계할 수 있다.
4. 반가산기와 전가산기를 설계할 수 있다.
5. 가산기의 캐리 발생 원리를 설명할 수 있다.
6. 4-비트 2진 가산기의 동작을 설명하고 확장할 수 있다.
7. 반감산기와 전가산기를 설계할 수 있다.
8. 감산기의 빌림(borrow) 원리를 설명할 수 있다.
9. 보수를 이용한 가감산기의 동작을 설명할 수 있다.
10. 10진수 BCD 가산기를 설계할 수 있다.
11. 캐리 사전 발생기의 원리를 설명할 수 있고 설계할 수 있다.
12. 곱셈기와 크기 비교기의 동작을 설명할 수 있다.
13. 디코더와 인코더의 원리를 설명할 수 있고 설계할 수 있다.
14. 디코더로 조합 논리 회로를 설계할 수 있다.
15. 디코더를 확장할 수 있다.
16. 7-segment 디스플레이의 원리를 설명하고 디코더를 설계할 수 있다.
17. 불확실성을 없앤 인코더를 설계할 수 있다.
18. 멀티플렉서와 디멀티플렉서의 동작을 설명할 수 있다.
19. MUX로 조합 논리 회로를 설계할 수 있다.
20. 3-상태 버퍼를 활용할 수 있고 디코더를 이용하여 MUX를 구현할 수 있다.

## Slide 62
수고하셨습니다!