## Slide 1: 5장 순차 논리 회로와 레지스터
원리로 쉽게 배우는
디지털 논리회로 설계
한규필 지음

## Slide 2: 목차
5.1 순차 논리 회로
5.2 래치 저장 장치
5.3 플립-플롭 저장 장치
5.4 순차 논리 회로 설계
5.5 레지스터
5장 순차 논리 회로와 레지스터

## Slide 3
학습 목표
1. 순차 논리를 이해한다. 2. SR 래치의 동작을 이해한다. 3. 래치와 플립-플롭의 차이를 이해한다. 4. D, T, JK F/F의 동작을 이해한다. 5. 각 F/F의 상태표와 여기표를 이해한다. 6. 순차 논리 회로의 설계 방법을 이해한다. 7. 1-비트 및 4-비트 레지스터의 동작을 이해한다. 8. 시프트 레지스터를 이해한다.

## Slide 4
5.1 순차 논리 회로
  이전 단계 출력값  저장 장치 저장  다음 단계 입력으로 피드백
  다음 단계 출력 = 현재 입력값과 이전 단계의 출력값 모두 입력  출력 결정
순차 논리 회로의 정의
순차 논리 회로

X1
X2
X3
Xn

Y1=F1 (X1,X2,,Xn,Qt)
Y2=F2 (X1,X2,,Xn,Qt)
Ym=Fm (X1,X2,,Xn,Qt)
논리 회로1
논리 회로2

논리 회로m
입력 변수
출력 함수
저장 장치
클럭(clock, clk)
Qt

## Slide 5
5.1 순차 논리 회로
  저장 장치를 통한 피드백
  클럭(펄스 입력) 추가
    단계 : 현재 입력과 저장 장치에 저장된 값이 유효하게 동작하는 구간
    클럭 펄스의 1주기  각 단계의 유효 구간(valid interval)
    클럭에 의해 동작  클럭이 인가되지 않으면 순차 회로는 변화되지 않음
순차 회로의 특징(조합 회로와의 차이점)
트리거 모드
  레벨 트리거 : 래치(latch)
  에지 트리거 : 플립-플롭(flip-flop)
점선 부분  활성 영역
clock
positive level
negative level
positive edge
negative edge

## Slide 6
5.2 래치 저장 장치
  저장 장치는 두 개의 출력 Q와 보수 Q′을 가지도록 함
  두 출력이 보수가 아니면 해당 동작 상태 사용 불가
모든 저장 장치 제작 원칙
SR-래치: 출력은 set/reset시키는 장치(1-비트 저장 가능)
  NOR형
    2-입력 NOR(OR-NOT)의 특징
      한 입력 = 1 다른 입력과 무관하게 출력 = 0 (1 + x = 1이므로 부정일 때 0)
      한 입력 = 0 다른 입력에 따라 결과 변동(0 + x = x)
S
R
Q
Q'

## Slide 7
5.2 래치 저장 장치
SR-래치: 출력을 set/reset시키는 장치(1-비트 저장 가능)
NOR형
입력 |  | 출력 상태 |  | 설명
S | R | Q | Q′ | 
1 0 0 0 1 | 0 0 1 0 1 | 1 1 0 0 0 | 0 0 1 1 0 | Q를 set, 1을 저장 이전 상태 유지 Q를 reset, 0을 저장 이전 상태 유지 미사용(금지 입력)
 동일 입력 다른 출력(이전 단계의 값이 다름)
동작 상태(1-비트 저장장치)
S=1
R=0
Q=1
Q'=0
0



S=10
R=0
Q=1
Q'=0
0
1
NOR 게이트: 하나의 입력이 1일 때 출력 결정  S = 1에서 시작
S=10
R=01
Q=10
Q'=01
1
0




S=10
R=010
Q=10
Q'=01
1
0
S=1
R=1
Q=0
Q'=0
조건
위반
입력 변화  순차적으로 변화되면서 안정된 상태(stable state)로 됨

## Slide 8
5.2 래치 저장 장치
SR-래치: 출력을 set/reset시키는 장치(1-비트 저장 가능)
  NAND형(부논리로 동작, S′R′-래치)
    2-입력 NAND(AND-NOT)의 특징
      한 입력 = 0 다른 입력과 무관하게 출력=1이 결정(0x = 0이므로 부정일 때 1)
      한 입력 = 1  다른 입력에 따라 결과 변동(1x = x)
R
S
Q
Q'
R=1
S=0
Q=1
Q'=0
1



S=01
R=1
Q=1
Q'=0
0
1




S=01
R=10
Q=10
Q'=01
1
0
S=01
R=101
Q=10
Q'=01
1
0
S=0
R=0
Q=1
Q'=1
1
1
조건
위반
입력 |  | 출력 상태 |  | 설명
S | R | Q | Q′ | 
0 1 1 1 0 | 1 1 0 1 0 | 1 1 0 0 0 | 0 0 1 1 0 | Q를 set 이전 상태 유지 Q를 reset 이전 상태 유지 미사용(금지 입력)

## Slide 9
5.2 래치 저장 장치
클럭 인가형 SR-래치
  저장 장치는 클럭에 의해 동기화
  OR 형태 게이트  특정 신호의 통과와 차단 불가
  NAND 게이트 형태의 S′R′-래치에 입력을 클럭 신호로 통과하게 SR 입력 연결
  정논리로 동작, 클럭으로 동작 통제
R
S
Q
Q'
clock
S'
R'
입력 |  |  | 출력 상태 |  | 설명
clock | S | R | Qt+1 | Q′t+1 | 
0 | X | X | Qt | Q′t | 이전 상태 유지
1 | 0 | 0 | Qt | Q′t | 이전 상태 유지
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Q를 reset, 0 저장
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Q를 set, 1 저장
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 미사용(금지 입력)
클럭 인가형 SR-래치의 상태표
SR
Q
Q'
S
R
SR
Q
Q'
S'
R'
SR
Q
Q'
S
R
clk
정논리형 SR-래치 블록도
부논리형 SR-래치 블록도
클럭인가형 SR-래치 블록도

## Slide 10
5.2 래치 저장 장치
D-래치(delay latch)
  SR=11,00  정논리와 부논리 SR-래치에서 금지 입력  SR=01,10만 입력되도록 변경한 래치 앞의 SR-래치 상태표의 음영 부분 입력만 취급
SR
Q
Q'
S
R
D
clk
Q
Q'
D
clk
입력 |  | 출력 상태 | 설명
clk | D | Qt+1 | 
0 1 1 | X 0 1 | Qt 0 1 | 이전 상태 유지 D를 지연(Q를 reset) D를 지연(Q를 set)
  D 입력이 출력 Q로 바로 전달되는 것처럼 동작
  클럭 입력  입력 값(D)이 출력 값으로 지연(delay) 발생(D-래치)
  SR-래치: 01(set 입력)이나 10(reset 입력)을 인가  1-비트 데이터 저장 D-래치: 기록하고 싶은 비트 값 인가  바로 저장

## Slide 11
5.3 플립-플롭 저장 장치
D F/F
  레벨 트리거를 에지 트리거로 변환
  주-종(master-slave) 연결
    2단 연결  종-래치에는 입력 clock을 반전 인가  2단의 출력(Qs)은 클럭이 하강 에지로 변화될 때 천이(transition)
clock
clock'
Qm
D
Qs
Negative edge triggering
clock
D
Qs
clock
D
Q
Q'
D
clk
Q
Q'
D
clk
Qm
Qs
clock'
D F/F
주래치 (master latch)
종래치 (slave latch)

## Slide 12
5.3 플립-플롭 저장 장치
D F/F
  상승 에지 트리거 D F/F 방법 1
    주-종 연결에서 1단 클럭에 인버터 추가
      NAND형 SR-래치 4개로 구현
clock
D
Qs
D
clock
Q
Q'
D
clk
Q
Q'
D
clk
Qm
Qs
clock'
clock
주래치 (master latch)
종래치 (slave latch)
D
clock
Q
Q'

## Slide 13
5.3 플립-플롭 저장 장치
D F/F
  상승 에지 트리거 D F/F 방법 2
    NAND형 SR-래치 3개로 구현
clock
D
Q
Q'
D
clk
Q
Q'
D
clk
D F/F 블록도/기호
상승 에지
하강 에지
에지 트리거인 F/F은 클럭인가 부분에 삼각형 기호를 표기

## Slide 14
5.3 플립-플롭 저장 장치
JK F/F
  F/F의 네 가지 기능
    Set, reset, 유지, 반전(invert, complement, toggle)
  JK 입력에 따른 동작
    JK=00 : Qt+1=Qt , 유지
    JK=01 : Qt+1=0, reset
    JK=10 : Qt+1=1, set
    JK=11 : Qt+1=Qt′, toggle

## Slide 15
5.3 플립-플롭 저장 장치
D F/F으로 JK F/F 설계하기
블록도
      D F/F으로 이전 상태의 유지, set, reset 및 toggle 네 기능을 가진 JK F/F 설계
JK F/F 조합 회로
J
K
입력 변수
출력 함수
D
Qt
Q
Q'
D
clk
Qt+1
clock
저장 장치
JK F/F 조합 회로
J
K
Qt
Q
Q'
D
clk
Qt+1
clock
continue

## Slide 16
5.3 플립-플롭 저장 장치
D F/F으로 JK F/F 설계하기
설계 과정
      D F/F으로 이전 상태의 유지, set, reset 및 toggle 네 기능을 가진 JK F/F을 설계하라.
      입출력 개수 결정 및 리터럴 할당
        입력 변수: J, K
        D F/F의 현재 출력값: Qt
        출력 함수: 클럭 인가 시 Qt+1을 결정하는 D
      진리표 작성
번호 | 입력 변수 |  |  | 출력 함수 | 설명
 | J | K | Qt | Qt+1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JK=00, Qt+1=Qt(no change)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | JK=01, Qt+1=0(reset)
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | JK=10, Qt+1=1(set)
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | JK=11, Qt+1=Qt′(toggle)
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
원하는 JK입력에 대한 다음 상태 천이값 작성
continue

## Slide 17
5.3 플립-플롭 저장 장치
D F/F으로 JK F/F 설계하기
설계 과정
      D F/F으로 이전 상태의 유지, set, reset 및 toggle 네 기능을 가진 JK F/F 설계
      진리표에 여기 입력(excitation input) 추가
        D F/F 사용 JK F/F 설계  D F/F의 현재 출력 Qt가 Qt+1로 천이 또는 여기(excitation) 되도록 D의 입력 값 결정(D값에 의해 Qt+1 결정)
D의 여기 입력 값을 포함하는 진리표
입력(D) | 출력 상태(Qt+1)
0 1 | 0 1
D F/F 상태표
번호 | 입력 변수 |  |  | 출력 함수 | D의 여기 입력 (Qt→Qt+1)
 | J | K | Qt | Qt+1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D=0, (0→0)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | D=1, (1→1)
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | D=0, (0→0)
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | D=0, (1→0)
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | D=1, (0→1)
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | D=1, (1→1)
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | D=1, (0→1)
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | D=0, (1→0)
D F/F: D값 지연  다음 상태(Qt+1) 값 D = Qt+1
여기 입력
저장 장치의 입력  출력이 특정 값으로 천이(여기)  저장 장치 동작 결정
순차회로 설계 : 여기 입력이 제대로 인가되도록 설계하는 일
continue

## Slide 18
5.3 플립-플롭 저장 장치
D F/F으로 JK F/F 설계하기
설계 과정
      D F/F으로 이전 상태의 유지, set, reset 및 toggle 네 기능을 가진 JK F/F을 설계하라.
      D의 여기 입력 간소화
        입력 값 D에 의해 F/F 변화  F/F의 여기 입력 D 간소화
D(J,K,Qt) = Σ(1,4,5,6) = JQt′ + K′Qt
J
KQt
1
1
1
1
J
K
Qt
0
1
3
2
4
5
7
6
JQt'
K'Qt
J
clk
Q
K
Q'
D
clk
Q
clock
J
K
Q'
조합회로
JK F/F
JK F/F 상태표
입력 |  | 출력 상태 | 설명
J | K | Qt+1 | 
0 | 0 | Qt | 이전 상태 유지
0 | 1 | 0 | Q를 reset
1 | 0 | 1 | Q를 set
1 | 1 | Qt′ | Q를 toggle

## Slide 19
5.3 플립-플롭 저장 장치
T F/F(toggle F/F)
  동작
    T=1  현재 출력(Qt)이 다음 단계에서 반전(Qt+1=Qt′)
    T=0  현재 값(Qt+1=Qt) 유지
  JK F/F을 이용한 구현-1
    JK = 00  현재 출력이 다음 단계에 유지
    JK = 11  현재 출력이 다음 단계에 toggle  앞 진리표의 음영 표시 부분만 취하면 됨
    JK의 입력을 하나로 묶음
J
clk
Q
K
Q'
T
T F/F 상태표
입력 | 출력 상태 | 설명
T | Qt+1 | 
0 | Qt | 이전 상태 유지
1 | Qt′ | Q를 toggle

## Slide 20
5.3 플립-플롭 저장 장치
T F/F(toggle F/F)
  D F/F을 이용한 구현-2
    JK F/F 설계 방법과 동일한 순서로 진행
[블록도]
T F/F 조합 회로
T
입력 변수
출력 함수
D
Qt
Q
Q'
D
clk
Qt+1
clock
저장 장치
번호 | 입력 변수 |  | 출력 함수 | 설명
 | T | Qt | D=Qt+1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | T=0, Qt+1=Qt(no change)
1 | 0 | 1 | 1 | 
2 | 1 | 0 | 1 | T=1, Qt+1=Qt′(toggle)
3 | 1 | 1 | 0 | 
[T F/F 설계를 위한 진리표]
continue

## Slide 21
5.3 플립-플롭 저장 장치
T F/F(toggle F/F)
  D F/F을 이용한 구현-2
continue
    간소화 및 구현
      D(T,Qt) = Σ(1,2) = T ′Qt + TQt′ = T⊕Qt
    D의 여기 입력이 포함된 진리표
번호 | 입력 변수 |  | 출력 함수 | D의 여기 입력 (Qt→Qt+1)
 | T | Qt | Qt+1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | D=0, (0→0)
1 | 0 | 1 | 1 | D=1, (1→1)
2 | 1 | 0 | 1 | D=1, (0→1)
3 | 1 | 1 | 0 | D=0, (1→0)
T
Qt
T
Qt
0
1
2
3
TQt'
T'Qt
1
1
D
clk
Q
Q'
T
clock

## Slide 22
5.3 플립-플롭 저장 장치
Set과 reset의 직접 입력
  순차 회로의 정상적 입력  클럭에 동기(synchronous)
  비동기(asynchronous) 입력 / 직접(direct) 입력
    초기 저장 장치의 시작 값을 0으로 지우거나(clear, reset) 1로 설정(preset)  동작 시작
    대부분의 래치나 F/F: 클럭과는 무관하게 강제로 출력(Q)를 변경하는 신호 입력을 가짐
[reset과 set 직접 입력이 추가된 회로 예] (상승 에지 D F/F)
clock
D
reset'
set'
Q
Q'
S
R
D
clk
Q
Q'
set
reset

## Slide 23
5.4 순차 논리 회로 설계
상태표(state table)와 여기표(excitation table)
  상태표 : 모든 입력의 경우에 출력 상태의 변화(천이)를 기록한 표
입력(D) | 출력 상태(Qt+1)
0 1 | 0 1
입력 |  | 출력 상태(Qt+1)
J | K | 
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Qt 0 1 Qt′
입력(T) | 출력 상태(Qt+1)
0 1 | Qt Qt′
D F/F
JK F/F
T F/F
  여기표 : 모든 출력 상태의 천이/여기(Qt→Qt+1)에 대해 입력을 정리한 표
    여기 입력 결정  저장 장치의 출력을 원하는 상태로 제어  순차 논리 회로 설계 목적
    저장 장치의 동작 제어에 사용

## Slide 24
5.4 순차 논리 회로 설계
D F/F의 여기표
  D F/F의 다음 상태 값(Qt+1)은 현재 상태 값(Qt)과 무관
  입력 D 값이 다음 단계의 출력 값으로 바로 전달되어 저장(D = Qt+1)
출력 상태 변화 |  | 여기 입력(D)
Qt | Qt+1 | 
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 0 1
출력 상태 변화 | 여기 입력(D)
Qt+1 | 
0 1 | 0 1

## Slide 25
5.4 순차 논리 회로 설계
JK F/F의 여기표
  JK F/F은 모든 천이에 대해 2가지 경우 존재
    예: Qt → Qt+1 = 0 → 0이면,
      1) JK=00인 경우 no change되었을 수 있고
      2) JK=01인 경우 Qt+1가 reset 되었을 수 있음
출력 상태 변화 |  | 여기 입력 |  | 설명
Qt | Qt+1 | J | K | 
0 | 0 | 0 | 0 | Qt가 유지된 경우
 |  | 0 | 1 | reset된 경우
0 | 1 | 1 | 0 | set된 경우
 |  | 1 | 1 | toggle된 경우
1 | 0 | 0 | 1 | reset된 경우
 |  | 1 | 1 | toggle된 경우
1 | 1 | 0 | 0 | Qt가 유지된 경우
 |  | 1 | 0 | set된 경우
출력 상태 변화 |  | 여기 입력 | 
Qt | Qt+1 | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0

## Slide 26
5.4 순차 논리 회로 설계
T F/F의 여기표
  T F/F은 toggle되면 T = 1
출력 상태 변화 |  | 여기 입력(T)
Qt | Qt+1 | 
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0
여기표 정리
Qt | Qt+1 | 여기 입력 | 
 |  | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
Qt+1 | 여기 입력(D)
0 | 0
1 | 1
Qt | Qt+1 | 여기 입력(T)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
D F/F
JK F/F
T F/F

## Slide 27
5.3 플립-플롭 저장 장치
순차 논리 회로 설계 과정
continue
설계 문제 분석을 통한 입출력 개수 결정
입력과 출력 변수에 리터럴 할당
문제 분석 기반 진리표 작성
진리표에서 순차 논리 소자에 해당하는 출력 상태 값을 사용할 F/F의 여기 입력으로 정리하여 추가
조합 논리의 출력 변수(함수)와 F/F의 여기 입력을 카노맵으로 간소화
논리 회로 구현
검증

## Slide 28
5.3 플립-플롭 저장 장치
D F/F을 이용한 JK F/F 설계
번호 | 입력 변수 |  |  | 출력 함수
 | J | K | Qt | Qt+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0
번호 | 입력 변수 |  |  | 출력 함수 | 여기 입력
 | J | K | Qt | Qt+1 | D
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[설계 문제에 대한 진리표]
[도구인 D F/F의 여기 입력이 추가된 진리표]
D(J,K,Qt) = Σ(1,4,5,6) = JQt′ + K′Qt
  JK F/F 설계를 정리된 설계 순서로 진행
  단계 4)와 5)  여기표 사용 정리
  간소화 결과(구현 생략)

## Slide 29
5.3 플립-플롭 저장 장치
  앞서의 설계: 논리적 사고를 이용하여 JK 입력을 묶음
  설계 순서로 진행
[설계 문제에 대한 진리표]
[도구인 JK F/F의 여기 입력이 추가된 진리표]
J(T,Qt) = Σ(2), don’t care term = Σ(1,3)
J(T,Qt) = T
K(T,Qt) = Σ(3), don’t care term = Σ(0,2)
K(T,Qt) = T
번호 | 입력 변수 |  | 출력 함수
 | T | Qt | Qt+1
0 | 0 | 0 | 0(유지)
1 | 0 | 1 | 1(유지)
2 | 1 | 0 | 1(반전)
3 | 1 | 1 | 0(반전)
번호 | 입력 변수 |  | 출력 함수 | 여기 입력 | 
 | T | Qt | Qt+1 | J | K
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 0 | 1 | 1 | X | 0
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X
3 | 1 | 1 | 0 | X | 1
T
Qt
T
Qt
0
1
2
3
T
1
X
J
X
T
Qt
T
Qt
0
1
2
3
T
X
X
K
1
J
clk
Q
K
Q'
T
JK F/F을 이용한 T F/F 설계
간소화 결과 및 구현

## Slide 30
5.3 플립-플롭 저장 장치
D F/F을 이용한 T F/F 설계
[설계 문제에 대한 진리표]
[도구인 D F/F의 여기 입력이 추가된 진리표]
D(T,Qt) = Σ(1,2) = T ′Qt + TQt′ = T⊕Qt
번호 | 입력 변수 |  | 출력 함수
 | T | Qt | Qt+1
0 | 0 | 0 | 0(유지)
1 | 0 | 1 | 1(유지)
2 | 1 | 0 | 1(반전)
3 | 1 | 1 | 0(반전)
번호 | 입력 변수 |  | 출력 함수 | 여기 입력
 | T | Qt | Qt+1 | D
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 0 | 0
  앞 설계와 진리표 동일  여기표 부분에 정리
  간소화 결과
  구현: 이전 구현과 동일

## Slide 31
5.5 레지스터(register)
레지스터
병렬 레지스터
  F/F: 디지털 데이터를 구성하는 각 비트 값 저장
  레지스터(register): 2진 데이터의 임시 저장소인 F/F으로 구성
  병렬과 직렬 레지스터(parallel/serial register)를 나눔
    직렬 레지스터 = 시프트(shift) 레지스터
  데이터 라인 각각이 1개의 D F/F과 연결
  클럭이 write 신호로 동작  데이터 병렬 저장 및 유지
  비동기 직접 입력인 reset과 set이 연결  저장된 값을 0과 1로 지우거나 세팅 가능
D
clk
I0
set
reset
D0
D
clk
I1
set
reset
D1
D
clk
I2
set
reset
D2
D
clk
I3
set
reset
D3
clock
set'
reset'

## Slide 32
5.5 레지스터(register)
      나쁜 예
      Load 신호에 데이터가 기록되게 AND 게이트 사용
        load =1일 때, 정상적 로드가 이루어짐
        load =0이면, 0이 계속 기록됨(reset)
병렬 로드를 갖는 레지스터
  병렬 로드 : 데이터 적재(load)를 조절할 수 있는 기능을 가진 레지스터
D
clk
I0
D0
clock
load

## Slide 33
5.5 레지스터(register)
병렬 로드를 갖는 레지스터
  유지 및 적재 가능 레지스터 1(D F/F)
    load =1  정상 로드
    load =0  현재 상태 피드백: 위쪽 AND 게이트를 통과해 같은 값 기록
D
clk
I0
D0
load
D
clk
I1
D1
clock

## Slide 34
5.5 레지스터(register)
병렬 로드를 갖는 레지스터
  유지 및 적재 가능 레지스터 2(JK F/F)
    load =1, 데이터 = 1  JK=10(set) : 1 기록
    load =1, 데이터 = 0  JK=01(reset): 0 기록
    load =0  JK=00(no change): 현재 상태 유지
    피드백 라인 불필요(SR-래치로 대체 가능)
J
clk
I0
D0
load
D1
K
J
clk
I1
K
clock

## Slide 35
5.5 레지스터(register)
시프트 레지스터(shift register)
  D F/F 직렬 연결  1-비트씩 데이터 이동(shift)
D
clk
Serial input
clock
D
clk
D
clk
D
clk
Serial output
S0
S1
S2
S3
clock
Serial data
S0
S1
S2
S3
Shift register data
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
Data
shifting
클럭이 입력될 때마다 왼쪽  오른쪽으로 하나의 D F/F을 통과
F/F은 클럭의 1주기마다 천이  클럭보다 2배 느리게 동작
  블록도와 타이밍 도(timing diagram)

## Slide 36
5.5 레지스터(register)
시프트 레지스터(shift register)
  순환(rotation)과 멈춤 기능이 있는 시프트 레지스터
    클럭이 AND 게이트에 의해 통제  시프트 동작 정지 기능
    순환 연결  마지막 F/F 값이 첫 번째 F/F으로 저장
D
clk
Serial input
clock
D
clk
D
clk
D
clk
Serial
output
S0
S1
S2
S3
Rotate connection
shift control
clock
shift control
Register clock
S0
S1
S2
S3
Serial data
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
After 4 cycles
After 8 cycles
S0
S1
S2
S3
register data

## Slide 37
5.5 레지스터(register)
만능(universal) 시프트 레지스터
  41 MUX를 사용하여 네 가지 기능이 구현된 시프트 레지스터
각 선택 입력에 따른 데이터 흐름도
clock
D
clk
serial input (shift left)
D0
D1
D2
D3
D
clk
D
clk
D
clk
41 MUX
3 2 1 0
reset
reset
reset
reset
41 MUX
3 2 1 0
41 MUX
3 2 1 0
41 MUX
3 2 1 0
s0
s1
reset
I0
I1
I2
I3
serial input (shift right)
MUX 선택 입력 |  | 시프트 레지스터 모드
s1 | s0 | 
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | no change shift right shift left data load

## Slide 38
1. 순차 논리 회로의 특징을 설명할 수 있다.
2. 트리거 모드를 구분할 수 있다.
3. SR-래치의 동작을 설명할 수 있다.
4. NOR 형과 NAND 형 SR-래치를 구현할 수 있다.
5. SR-래치의 금지 입력을 설명할 수 있다.
6. D-래치의 원리를 설명하고 구현할 수 있다.
7. D F/F을 만드는 주종 연결을 설명할 수 있다.
8. JK 및 T F/F을 D F/F으로 설계할 수 있다.
9. 각 F/F의 상태표와 여기표를 작성하고 설명할 수 있다.
10. 저장 장치에서의 클럭의 역할을 설명할 수 있다.
11. 순차 회로의 설계 방법을 설명할 수 있고 기본 F/F을 설계에 이용할 수 있다.
12. 병렬 레지스터를 설명할 수 있고 구현할 수 있다.
13. 병렬 레지스터의 데이터 적재를 이해하고 D, JK F/F으로 구현할 수 있다.
14. 시프트 레지스터의 동작을 설명할 수 있다.
15. 만능 시프트 레지스터를 설명하고 구현할 수 있다.

## Slide 39
수고하셨습니다!