## Slide 1: 6장 순차 논리 회로 설계와 카운터
원리로 쉽게 배우는
디지털 논리회로 설계
한규필 지음

## Slide 2: 목차
6.1 순차 논리 회로 해석
6.2 동기식 카운터 설계
6.3 비동기식 카운터 설계
6장 순차 논리 회로 설계와 카운터

## Slide 3
학습 목표
1. 순차 논리 회로의 표현 방법을 이해한다. 2. 순차 회로의 상태 방정식 작성을 이해한다. 3. 상태도를 이해한다. 4. 동기식과 비동기식 순차 회로의 구분을 이해한다. 5. 동기식 카운터 설계 방법을 이해한다. 6. 비동기식 카운터 설계 방법을 이해한다. 7. D, T, JK F/F으로 동기식 및 비동기식 카운터를 설계한다. 8. 2진, BCD, 랜덤 카운터 등 다양한 카운터를 설계한다. 9. 순환 및 존슨 카운터의 특징을 이해한다.

## Slide 4
6.1 순차 논리 회로 해석
순차 논리 회로 표현
D
clk
y
Q
x
D
clk
z
clock
Q'
Q
Q'
A
A'
B
B'
w
  [설계된 회로도]
논리식이나 진리표 형태 표현  회로 동작 특성의 체계적 파악 가능

## Slide 5
6.1 순차 논리 회로 해석
  회로도에 변수/리터럴 할당(일반적 관례)
    조합 논리의 입력과 출력  영어 소문자 맵핑
    F/F과 같은 저장 장치  대문자
  상태 방정식
    저장 장치의 출력 상태를 시간 t의 함수로 표현
상태 방정식(state equation) 표현
입력 변수 | 출력 변수
1. 모든 입력 2. 저장 장치의 현재 상태 | 1. 조합 회로의 출력 2. 저장 장치의 다음 단계 상태
  입력 변수 : x, y, z, A(t), B(t)
  출력 변수 : w, A(t+1), B(t+1)
w = B(t)′x′z′
A(t+1) = x′A(t) + yB(t)
B(t+1) = x′A(t)′ + xz
[순차 논리 회로의 변수 구분]
D
clk
y
Q
x
D
clk
z
clock
Q'
Q
Q'
A
A'
B
B'
w
상태 방정식

## Slide 6
6.1 순차 논리 회로 해석
    (참고) 순차 논리 회로를 구분하는 모델 : 유한 상태 머신(finite state machine) 모델
  Mealy 머신 모델
    출력 변수에 저장 장치의 출력과 조합 논리의 출력 존재
      예 : 앞의 회로도에서 조합 논리 출력 w도 존재하는 경우
    시스템(머신) 출력이 입력과 현재 상태의 출력에 모두 영향을 받아 동작하는 순차 논리 회로
  Moore 머신 모델
    출력 변수는 오로지 저장 장치의 출력 상태만으로 구성
      예 : 앞의 회로도에서 출력 w가 없는 경우

## Slide 7
6.1 순차 논리 회로 해석
상태표 표현
  입출력 변수 구분에 따라 상태표로 표현
    입력 변수 : x, y, z, A(t), B(t) 출력 변수 : w, A(t+1), B(t+1)
번호 | 입력 변수 |  |  |  |  | 출력 변수 |  | 
 | x | y | z | A(t) | B(t) | w | A(t+1) | B(t+1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 8
6.1 순차 논리 회로 해석
상태 할당과 상태도(state diagram)
  상태도 : 상태의 변화를 도식적으로 표현
[상태도 기호]
01
state
transition
Input/Output
00
01
10
11
000, 010/1
000/1
001/1
111/0
001/0
001/0
000/0
001/0
000/0
00
01
10
11
1
1
0
0
1
1
0
0
[조합 회로 출력이 없는 Moore 머신 상태도]
    상태표에 기반
    상태 할당  2진수 할당과 동일(n-비트=2n개 상태)
번호 | 입력 변수 |  |  |  |  | 출력 변수 |  | 
 | x | y | z | A(t) | B(t) | w | A(t+1) | B(t+1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
4개의 상태 (00,01,10,11)
입력이 복수일 때 콤마로 구분
[상태표]
[상태도]

## Slide 9
6.2 동기식 카운터 설계
카운터(counter)
  계수기: 주어진 숫자 범위 내에서 반복 증가, 감소 및 순환 방식으로 동작하는 레지스터의 일종
    대표적 순차 논리 회로
    숫자는 여러 개의 저장 장치(F/F)를 묶어 2진수로 표기
    각 저장 장치의 값이 클럭의 1주기 동안 안정되게 유지  안정된 출력 상태: 클럭 1주기 동안의 카운터 값
      카운터의 예
      10진수 카운터 : 0~9까지 한 자릿수의 값 변화, F/F은 4-비트 BCD 코드 표시
      시계  분/초: 0~59의 60진수, 시간: 0~11 또는 0~23의 12진 또는 24진 카운터
        60진 카운터: 6진(modulo-6, mod-6) 카운터와 10진(mod-10) 카운터 각각 설계  직렬 연결
      타이머 : 감소 형태 동작 카운터

## Slide 10
6.2 동기식 카운터 설계
카운터 분류
  동작 방식에 따른 구분
    동기 방식(synchronous mode) : 모든 저장 장치에 클럭이 동시에 직접 인가
    비동기 방식(asynchronous mode) : 일부 F/F  클럭 인가, 일부 F/F  다른 F/F의 출력을 클럭으로 이용
clock
F/F
clk
Q
A
F/F
clk
Q
B
F/F
clk
Q
C
F/F
clk
Q
D
조합 회로 A
조합 회로 B
조합 회로 C
조합 회로 D
clock
F/F
clk
Q
A
F/F
clk
Q
B
F/F
clk
Q
C
F/F
clk
Q
D
조합 회로 A
조합 회로 B
조합 회로 C
조합 회로 D
비동기식 카운터
동기식 카운터
카운터 특징
클럭을 제외하고 카운터 시스템으로 인가되는 외부 입력이 없음

## Slide 11
6.2 동기식 카운터 설계
1) 카운터의 상태 개수에 따라 F/F의 개수 결정
2) 현재 상태와 다음 상태의 천이를 표시한 상태표 작성(진리표에 해당)
3) 사용할 F/F에 따라 천이에 맞는 여기 입력을 상태표에 추가
4) 여기 입력을 카노맵으로 간소화
5) 논리 회로 구현
6) 검증
  동기식 카운터 설계 방법

## Slide 12
6.2 동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-1(D F/F)
continue
  F/F 개수 결정
    3-비트  3개의 F/F 필요 / 전체 8가지 상태
    F/F의 각 상태를 표기하는 리터럴: ABC, MSB  A
번호 | 입력 변수(현재 상태) |  |  | 출력 변수(다음 상태) |  | 
 | A(t) | B(t) | C(t) | A(t+1) | B(t+1) | C(t+1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
입력: 특별한(조합 회로 및 F/F의 입력 등) 입력 없음  현재 상태 출력 값만 입력
출력: 조합 회로 출력 없음  다음 단계 상태값이 출력
  상태 천이표 작성

## Slide 13
6.2 동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-1(D F/F)
continue
  D F/F의 여기 입력을 상태표에 추가
    각 F/F의 변화(Qt→Qt+1)를 유발하는 여기 입력 작성
    D F/F: D = Qt+1
번호 | 입력 변수 |  |  | 출력 변수 |  |  | 여기 입력 |  | 
 | A(t) | B(t) | C(t) | A(t+1) | B(t+1) | C(t+1) | DA | DB | DC
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
출력 상태 변화 | 여기 입력(D)
Qt+1 | 
0 1 | 0 1
[D F/F의 여기표]

## Slide 14
6.2 동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-1(D F/F)
continue
  여기 입력 간소화
A
BC
1
1
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
DA
AC'
A'BC
AB'
A
BC
1
1
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
DB
BC'
B'C
A
BC
1
1
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
DC
C'
DA(A,B,C) = ∑(3,4,5,6) = A′BC + AC′ + AB′
DB = ∑(1,2,5,6) = B′C + BC′ = B⊕C
DC = ∑(0,2,4,6) = C′
정확한 표현
A(t+1) = F(A(t),B(t),C(t))
편의상 상태 방정식의 시간 표기 t 생략
동일한 인자의 함수이므로 괄호로 표현되는 함수 표기도 생략

## Slide 15
6.2 동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-1(D F/F)
  논리 회로 구현
D
clk
D
clk
clock
A
A'
B
B'
D
clk
C
C'
DA = ∑(3,4,5,6) = A′BC + AC′ + AB′
DB = ∑(1,2,5,6) = B′C + BC′ = B⊕C
DC = ∑(0,2,4,6) = C′
저장 장치는 보수 출력을 함께 갖도록 설계  출력 상태가 Q와 Q′이 같이 존재  인버터 사용 불필요

## Slide 16
6.2 동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-2(T F/F)
  F/F 개수 결정과 상태 천이표 작성은 이전 설계와 동일
  T F/F의 여기 입력을 상태표에 추가
    변화 발생(toggle) 지점  T=1
번호 | 입력 변수 |  |  | 출력 변수 |  |  | 여기 입력 |  | 
 | A(t) | B(t) | C(t) | A(t+1) | B(t+1) | C(t+1) | TA | TB | TC
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[T F/F의 여기표]
출력 상태 변화 |  | 여기 입력(T)
Qt | Qt+1 | 
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0
continue

## Slide 17
6.2 동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-2(T F/F)
  여기 입력 간소화
A
BC
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
TA
BC
A
BC
1
1
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
TB
C
A
BC
1
1
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
TC
1
1
1
1
1
    TA = ∑(3,7) = BC
    TB = ∑(1,3,5,7) = C
    TC = ∑(0,1,2,3,4,5,6,7) = 1
continue

## Slide 18
6.2 동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-2(T F/F)
  논리 회로 구현과 검증
TA = ∑(3,7) = BC
TB = ∑(1,3,5,7) = C
TC = ∑(0,1,2,3,4,5,6,7) = 1
T
clk
T
clk
clock
1
A'
B
B'
T
clk
C
C'
A
번호 | 현재 상태 |  |  | 여기 입력의 상태 방정식 |  |  | 다음 단계의 상태 변화 |  | 
 | A(t) | B(t) | C(t) | TA=BC | TB=C | TC=1 | A(t+1) | B(t+1) | C(t+1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
T=1일 때, 각 F/F의 천이를 발생시키고 상태표와 비교
카운터 설계 시 T F/F은 다른 F/F보다 단순 결과 생성
  현재 상태를 유지하거나 반전만 수행  카운터 동작에 안성맞춤
  D F/F: 여기 입력을 그대로 저장하는 메모리 속성이 강함  복잡도 증가

## Slide 19
6.2 동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-3(JK F/F)
  F/F 개수 결정과 상태 천이표 작성
  JK F/F의 여기 입력 추가
    각 천이에 대해 여기표 참고 여기 입력 작성(주의 요망!)
continue
[JK F/F의 여기표]
출력 상태 변화 |  | 여기 입력 | 
Qt | Qt+1 | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
번호 | 입력 변수 |  |  | 출력 변수 |  |  | 여기 입력 |  |  |  |  | 
 | A(t) | B(t) | C(t) | A(t+1) | B(t+1) | C(t+1) | JA | KA | JB | KB | JC | KC
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | X
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | X | X | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 | 1 | X
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | X | 1

## Slide 20
6.2 동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-3(JK F/F)
  여기 입력 간소화
continue
JA = ∑(3) = BC, don’t care term = ∑(4,5,6,7)
JB = ∑(1,5) = C, don’t care term = ∑(2,3,6,7)
JC = ∑(0,2,4,6) = 1, don’t care term = ∑(1,3,5,7)
A
BC
1
X
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
JA
BC
A
BC
1
X
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
JB
C
A
BC
1
1
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
JC
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A
BC
1
X
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
KA
BC
A
BC
1
X
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
KB
C
A
BC
X
X
X
X
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
KC
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
KA = ∑(7) = BC, don’t care term = ∑(0,1,2,3)
KB = ∑(3,7) = C, don’t care term = ∑(0,1,4,5)
KC = ∑(1,3,5,7) = 1, don’t care term = ∑(0,2,4,6)

## Slide 21
6.2 동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-3(JK F/F)
  논리 회로 구현과 검증
<예제 6.1> 참조
J
clk
J
clk
clock
1
A'
B
B'
J
clk
C
C'
A
K
K
K
JA = KA = BC JB = KB = C JC = KC = 1
TA = BC
TB = C
TC = 1
T F/F 결과와 동일

## Slide 22
6.2 동기식 카운터 설계
BCD 카운터 설계(T F/F)
  F/F 개수 결정
    BCD는 4-비트  4개의 F/F이 필요, F/F의 각 상태 표기 리터럴: ABCD  MSB: A
  상태 천이표 작성
    0000~1001(0~9)까지 상태에 대한 상태표 작성
continue
상태표 작성 방법 변경
  출력 변수의 다음 상태를 동일 열의 아래의 값 참조(수평 참조의 불편함 제거)
  입출력 변수 구분이 제거
초기 상태 추가
입출력 변수 구분 제거

## Slide 23
6.2 동기식 카운터 설계
BCD 카운터 설계(T F/F)
  T F/F의 여기 입력 추가된 상태표
번호 | A | B | C | D | TA | TB | TC | TD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
  여기 입력 간소화(10~15 무관 항)
don’t care term = ∑(10,11,12,13,14,15)
TA = ∑(7,9) = AD + BCD
TB = ∑(3,7) = CD
TC = ∑(1,3,5,7) = A′D
TD = ∑(0~9) = 1
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
1
X
AD
BCD
CD
C
B
D
1
X
X
X
X
X
TA
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
1
X
CD
CD
C
B
D
1
X
X
X
X
X
TB
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
1
X
A'D
CD
C
B
D
1
X
X
X
X
X
TC
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
1
X
1
CD
C
B
D
1
X
X
X
X
X
TD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
continue

## Slide 24
6.2 동기식 카운터 설계
BCD 카운터 설계(T F/F)
  논리 회로 구현과 검증
T
clk
T
clk
clock
1
A'
B
B'
T
clk
D
D'
A
T
clk
C
C'
    T =1일 때 아래 방향으로 천이가 발생되는지 확인
번호 | A | B | C | D | AD | BCD | CD | A′D | TA | TB | TC | TD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
동기식 카운터 설계에서의 공통점
MSB로 갈수록 비트 변화 감소: 입력에서 0이 많아지고, 결과적으로 여기 입력 간소화 덜 성립  더 많은 게이트 필요

## Slide 25
6.2 동기식 카운터 설계
랜덤 2진 카운터 설계(T F/F): 정의되지 않은 상태가 있는 카운터
  상태도
T F/F을 이용한 4→1→2→5→0→3→4로 순환하는 랜덤 카운터 설계(0→3→4→1→2→5→0와 결과 동일)
0
1
3
5
4
2
정의되지 않은 상태가 있는 랜덤 카운터 상태도
continue

## Slide 26
6.2 동기식 카운터 설계
랜덤 2진 카운터 설계(T F/F): 정의되지 않은 상태가 있는 카운터
4→1→2→5→0→3→4로 순환하는 랜덤 카운터를 T F/F을 이용하여 설계하라(0→3→4→1→2→5→0와 결과 동일)
    F/F 개수 결정
      카운터의 상태가 6개  3-비트의 저장 장치 필요
      F/F의 각 상태 표기 리터럴: ABC로 하며, MSB  A
    상태 천이표 작성 및 T F/F의 여기 입력 추가
      상태의 진행이 무작위  각 상태의 10진수에 해당하는 번호를 첫째 열에 순서대로 기입
번호 | A | B | C | TA | TB | TC
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
continue

## Slide 27
6.2 동기식 카운터 설계
랜덤 2진 카운터 설계(T F/F): 정의되지 않은 상태가 있는 카운터
T F/F을 이용한 4→1→2→5→0→3→4로 순환하는 랜덤 카운터 설계(0→3→4→1→2→5→0와 결과 동일)
    여기 입력 간소화(미정의 상태 6,7 무관항)
continue
A
BC
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
TA
A
1
1
B
X
X
A
BC
1
1
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
TB
A'
X
X
A
BC
1
1
1
X
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
TC
1
1
1
X
1
don’t care term = ∑(6,7)
TA = ∑(2,3,4,5) = A + B
TB = ∑(0,1,2,3) = A′
TC = ∑(0~5) = 1

## Slide 28
6.2 동기식 카운터 설계
랜덤 2진 카운터 설계(T F/F): 정의되지 않은 상태가 있는 카운터
  논리 회로 구현과 검증
T F/F을 이용한 4→1→2→5→0→3→4로 순환하는 랜덤 카운터 설계(0→3→4→1→2→5→0와 결과는 동일)
continue
TA = A + B
TB = A′
TC = 1
T
clk
T
clk
clock
1
A'
B
B'
T
clk
C
C'
A
번호 | A | B | C | TA=A+B | TB=A′ | TC=1 | TA | TB | TC
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
상태방정식과 여기 입력 비교  T =1일 때 아래 방향으로의 천이 발생 확인

## Slide 29
6.2 동기식 카운터 설계
    정의되지 않은 상태인 6과 7이 카운터 시스템 오류로 발생한다면?
    각 입력을 상태 방정식으로 계산하면 다음 상태로의 변화 확인 가능
    ABC=110(6)인 경우, TA = A + B = 1, TB = A′ = 0, TC = 1
      T=1이면 반전  첫 번째와 세 번째 비트 toggle
      다음 상태는 ABC=110→011(3)
    ABC=111(7)인 경우, TA = A + B = 1, TB = A′ = 0, TC = 1
      위의 경우와 같이 첫 번째와 세 번째 비트 toggle
      다음 상태는 ABC=111→010(2)
정의되지 않은 상태가 입력된 경우의 랜덤 카운터 동작
0
1
3
5
4
2
7
6
<예제 6.2> 참조

## Slide 30
6.2 동기식 카운터 설계
기타 2진 카운터- 상향 카운터
2-입력 AND 게이트를 다중 입력 AND 게이트로 만드는 형식으로 만든 동기식 2진 상향 카운터
  1) 카운터 enable 입력 count=1이고 클럭 인가  2) 첫 번째(LSB) F/F이 D0=1로 toggle 3) 첫 AND 게이트의 출력인 countD0=1이 되면  4) 두 번째 F/F을 0→1로 toggle
T
clk
reset
T
clk
reset
T
clk
reset
clock
reset'
D2
D1
D0
count
count
D0
D1
D2
D3
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
count
D0
D1
D2
D3
countD0
countD0D1
countD0D1D2
countD0D1D2D3
toggle input
toggle input
toggle input
toggle input
하위 비트가 모두 1일 때, 바로 다음 비트의 T F/F을 toggle시키는 동작 구조

## Slide 31
6.2 동기식 카운터 설계
기타 2진 카운터- 상하향 카운터
count_up=1 & count_down=0  상향 카운터로 동작
count_up=0 & count_down=1  하향 카운터로 동작
각 F/F의 하위 비트가 모두 0이 될 때, 상위 비트를 toggle시키도록 반전 출력단과 연결
T
clk
reset
T
clk
reset
T
clk
reset
clock
reset'
D2
D1
D0
count_up
count_down
D2'
D1'
D0'
count_up
D0
D1
D2
D3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
count_down
두 제어 신호가 모두 1인 경우를 대비해 다운 카운팅 입력을 무력화시키는 부분 (count_up=1이면 반전되어서 count_down 입력단을 0으로 만들게 됨)
두 신호의 제어가 완벽하게 보수로 동작하면 불필요한 부분이며, 모두 0이면 카운터는 동작하지 않고 모두 1이면 상향 카운터로 동작

## Slide 32
두 제어 입력이 모두 1인 load=1, count=1  병렬 로드 우선 수행: 카운터 입력이 동작하지 못하게 인버터와 AND 게이트로 차단
6.2 동기식 카운터 설계
기타 2진 카운터- 병렬 로드 카운터
병렬 로드 레지스터 + 상향 카운터
J
clk
I1
D1
load
D0
K
J
clk
I0
K
clock
J
clk
I2
D2
K
병렬 로드 레지스터
J
clk
J
clk
J
clk
clock
D2
D1
D0
count
K
K
K
상향 카운터
J
clk
I1
D1
load
D0
K
J
clk
I0
K
clock
J
clk
I2
D2
K
count
load=0 & count=1  병렬 데이터는 AND 게이트에 의해 차단, 각 JK 입력에 연결된 OR 게이트를 통해 카운터 동작 신호가 입력되어 정상 작동
load=1 & count=0  두 개의 AND 게이트를 통과하는 값이 10과 01  JK F/F을 set /reset하며 병렬 데이터 저장

## Slide 33
6.2 동기식 카운터 설계
기타 2진 카운터- 순환/링 카운터(circulation/ring counter)
  클럭 주기만큼 1이 유지되면서 순환
  여러 개의 장치를 한 번에 하나씩 ON시키는 enable 신호를 순환(circulation) 용도로 사용
  one-shot 또는 straight-ring 카운터
  디코더, DEMUX 및 시프트 레지스터 등으로 구현 가능
clock
0
0
1
Serialized Data
sequence
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 clock cycles
4 clock cycles
14 DEMUX
Y=1
s1
s0
I0
I1
I2
I3
2-bit Counter
clock
24 Decoder
I0
I1
I2
I3
s1
s0
2-bit Counter
clock
clock
1
0
0
0
Initial data
I3
I2
I1
I0
D
F/F
D
F/F
D
F/F
D
F/F

## Slide 34
6.2 동기식 카운터 설계
D F/F을 이용한 순환/링 카운터 설계
  상태표와 D F/F의 여기 입력
번호 | I3 | I2 | I1 | I0 | D3 | D2 | D1 | D0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
don’t care term = Σ(0,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15)
D3 = I0, D2= I3, D1 = I2, D0 = I1
I3
0
1
3
2
4
5
7
6
I3I2
12
13
15
14
8
9
11
10
0
X
I0
I1I0
I1
I2
I0
X
X
X
X
X
X
D3
X
0
X
X
0
1
X
X
I3
0
1
3
2
4
5
7
6
I3I2
12
13
15
14
8
9
11
10
1
X
I3
I1I0
I1
I2
I0
X
X
X
X
X
X
D2
X
0
X
X
0
0
X
X
I3
0
1
3
2
4
5
7
6
I3I2
12
13
15
14
8
9
11
10
0
X
I2
I1I0
I1
I2
I0
X
X
X
X
X
X
D1
X
1
X
X
0
0
X
X
I3
0
1
3
2
4
5
7
6
I3I2
12
13
15
14
8
9
11
10
0
X
I1
I1I0
I1
I2
I0
X
X
X
X
X
X
D0
X
0
X
X
1
0
X
X
  간소화
  회로 구현
D3
clk
clock
D2
clk
D1
clk
D0
clk
I3
I2
I1
I0
시프트 레지스터 이용 카운터는 D F/F 사용에 적합, 일반적 카운터는 T F/F이 효과적 : D F/F은 입력 단 값 저장  연속적인 값 전달에 최적

## Slide 35
6.2 동기식 카운터 설계
트위스티드 링/존슨 카운터(twisted ring/Johnson counter)
  원샷 순환 카운터: n-개의 F/F으로 만들 수 있는 신호의 종류가 n개만 존재
  마지막 F/F의 보수 출력을 순환  F/F의 개수가 n일 때, 2n개의 신호 생성
  트위스티드 링, switch-tail 링, walking 링 또는 뫼비우스(Möbius) 카운터
  다른 상태들과 구별되는 위치가 2곳
  2-입력 AND 게이트 설치  해당 상태에서 1이 출력되는 8개의 enable 회로(4-비트의 경우)
D
clk
clock
D
clk
D
clk
D
clk
I3
I2
I1
I0
clock
0
0
1
Serialized Data
sequence
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 36
6.2 동기식 카운터 설계
D F/F을 이용한 존슨 카운터 설계
  상태표와 D F/F의 여기 입력
  간소화
  회로 구현
번호 | I3 | I2 | I1 | I0 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
I3
0
1
3
2
4
5
7
6
I3I2
12
13
15
14
8
9
11
10
1
X
I0'
I1I0
I1
I2
I0
X
1
1
0
X
X
D3
X
X
X
0
X
0
0
1
I3
0
1
3
2
4
5
7
6
I3I2
12
13
15
14
8
9
11
10
1
X
I3
I1I0
I1
I2
I0
X
1
1
1
X
X
D2
X
X
X
0
X
0
0
0
I3
0
1
3
2
4
5
7
6
I3I2
12
13
15
14
8
9
11
10
0
X
I1I0
I1
I2
I0
X
1
1
1
X
X
D1
X
X
X
1
X
0
0
0
I3
0
1
3
2
4
5
7
6
I3I2
12
13
15
14
8
9
11
10
0
X
I1I0
I1
I2
I0
X
0
1
1
X
X
D0
X
X
X
1
X
0
1
0
I2
I1
 상태표 외의 수는 모두 무관 항
don’t care term = Σ(2,4,5,6,9,10,11,13)
D3 = I0′, D2 = I3, D1 = I2, D0 = I1
D
clk
clock
D
clk
D
clk
D
clk
I3
I2
I1
I0

## Slide 37
6.3 비동기식 카운터 설계
  클럭 인가 방식의 차이
  비동기식 리플 카운터 회로도 및 클럭 분석
    클럭이 인가되지 않으면 어떤 변화도 없음
    모든 T F/F의 입력이 TA=TB=TC=1  매번 현재 상태 toggle 준비
    클럭 인가  toggle 동작 발생
    가장 빠르게 바뀌는 F/F의 상태 변화는 클럭보다 2배 느림
    하위 비트가 1→0으로 천이 될 때 상위 비트 변화  대부분 하강 에지 트리거 F/F을 사용
동기식과 비동기식 카운터
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
Main clock
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
Main clock
TA
clk
TB
clk
clock
B
TC
clk
C
A
1
1
1
reset
reset'
reset
reset

## Slide 38
6.3 비동기식 카운터 설계
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
Main clock
  클럭이 인가되는 화살표 표기 부분만 여기 입력 유효
  다른 곳은 클럭 입력이 없음  무관 항 처리
비동기식 카운터의 특징
  총 24개 비트의 변화(8개 숫자 × 각 3-비트) 중 14곳만 클럭 입력  10곳은 무관 항 처리
    동기식은 24곳 모두 고려
앞의 카운터에는 어떤 게이트도 사용되지 않았으며, 동기식 회로보다 단순
비동기식 카운터의 특징
1) 클럭이 일부 F/F에만 입력 2) 다른 F/F의 출력을 클럭으로 이용 3) 하강 에지 트리거 모드의 클럭을 주로 사용 4) 설계 시 클럭 입력이 없는 곳은 고려하지 않아도 됨 5) 클럭이 인가되는 곳만 고려하므로 구현 회로가 단순 6) 설계 시 세심한 주의 요망

## Slide 39
6.3 비동기식 카운터 설계
비동기식과 비동기식의 클럭 비교 및 여기 입력 반영 위치
TA
clk
TB
clk
clock
1
B
TC
clk
C
A
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
Main clock
TA
clk
TB
clk
clock
B
TC
clk
C
A
1
1
1
reset
reset'
reset
reset
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
Main clock
[동기식]
[비동기식]
24곳의 천이 모두 반영
(예외 없음)
클럭이 입력되는 14곳만 반영(나머지 무관 항)

## Slide 40
6.3 비동기식 카운터 설계
비동기식 카운터 설계
  비동기식 카운터 설계의 핵심은 클럭 결정
  클럭이 결정되고 여기 입력 반영 위치를 표시하면 동기식 카운터 설계 방식과 동일
1) MSB부터 1-비트씩 천이 위치 표시
2) 자신의 모든 천이 위치와 일치하는 다른 비트의 1→0 천이 유무 확인
① 유(有)  해당 F/F의 출력을 클럭으로 선택 (복수 개이면 가장 변화율이 낮은 F/F을 선택)
② 무(無)  main 클럭 인가 선택
3) 클럭으로 결정된 F/F의 1→0 천이 부분에 해당하는 상태 변화 고려 시점 표시
  비동기식 카운터 설계의 클럭 결정 방법

## Slide 41
6.2 동기식 카운터 설계
  클럭 결정 예시
    3-비트 리플 카운터: A F/F(B F/F의 출력을 클럭으로 선택)
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
만약, C F/F을 사용하면 4곳의 변화를 고려해야함 (B F/F은 2곳)

## Slide 42
6.2 동기식 카운터 설계
  클럭 결정 예시
    3-비트 리플 카운터 : B F/F(C F/F의 출력을 클럭으로 선택)
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0

## Slide 43
6.2 동기식 카운터 설계
  클럭 결정 예시
    3-비트 리플 카운터 : C F/F 및 전체 F/F의 클럭 인가 위치(여기 입력 반영 위치)
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
Main clock
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
Main clock

## Slide 44
6.3 비동기식 카운터 설계
비동기식 카운터 설계
카운터의 상태 개수에 따라 F/F 개수 결정
현재 상태와 다음 상태 천이 표시 상태표 작성
클럭 결정 및 고려할 상태 변화 고려 시점 위치 표시
사용할 F/F에 따라 천이에 맞는 여기 입력을 클럭 인가 위치에서만 상태표에 추가, 클럭 인가되지 않는 곳은 무관 항 처리
여기 입력을 카노맵으로 간소화
논리 회로 구현
검증
  비동기식 카운터 설계 방법
    동기식과 비교해 단계 3)과 4)에서 다르며, 다른 부분은 동일

## Slide 45
6.3 비동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-1(T F/F)
  F/F 개수 결정
  상태 천이표 작성
    3-비트: 3개의 F/F 필요, 카운터 범위: 0~23-1(0~7), F/F의 리터럴: ABC로 설정
번호 | A | B | C
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
  클럭 결정 및 여기 입력 고려 시점
C
B
A
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
Main clock
continue

## Slide 46
6.3 비동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-1(T F/F)
  상태표에 여기 입력 추가
  여기 입력 간소화
    무관 항 위치 표시 후 여기 입력 작성
번호 | A | B | C | TA | TB | TC
0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1
1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1
5 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | X | X | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
don’t care term = ∑(0,1,2,4,5,6), TA = ∑(3,7) = 1
don’t care term = ∑(0,2,4,6), TB = ∑(1,3,5,7) = 1
TC = ∑(0,1,2,3,4,5,6,7) = 1
1
A
BC
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
TA
A
BC
1
1
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
TB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
A
BC
1
1
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
TC
1
1
1
1
1
  구현 및 검증
    이전 회로도와 동일
    구현 시 가장 먼저 클럭 연결

## Slide 47
6.3 비동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-2(D F/F)
  F/F 개수 결정 및 여기 입력 무관항 표시
  여기 입력 작성
don’t care term = ∑(0,1,2,4,5,6), DA = ∑(3) = A′
don’t care term = ∑(0,2,4,6), DB = ∑(1,5) = B′
DC = ∑(0,2,4,6) = C′
번호 | A | B | C | DA | DB | DC
0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1
1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1
5 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | X | X | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
  여기 입력 간소화
A
BC
1
0
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
DA
A
BC
1
0
1
0
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
DB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B'
A'
A
BC
1
1
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
DC
C'
0
0
0
0
변화가 적은 MSB는 클럭 입력 횟수가 작아 무관 항이 많으므로 동기식과 비교해 간소화가 잘됨
continue

## Slide 48
6.3 비동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-2(D F/F)
  구현 및 동기식과 비교
DA
clk
DB
clk
clock
B
DC
clk
C
A
D
clk
D
clk
clock
A
A'
B
B'
D
clk
C
C'
[동기식]
[비동기식]
번호 | A | B | C | DA=A′ | DB=B′ | DC=C′ | DA | DB | DC
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
검증
  상태 방정식으로 얻은 결과가 유효 입력에 모두 포함  조건 만족

## Slide 49
6.3 비동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-3(JK F/F)
  여기 입력 작성
여기 입력 간소화
번호 | A | B | C | JA | KA | JB | KB | JC | KC
0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | X
1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1
2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | X
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1
4 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | X
5 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1
6 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | X
7 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
JA = KA = JB = KB = JC = KC = 1
T F/F과 동일 결과
1
A
BC
X
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
KA
X
X
X
X
X
X
BC
B
JA
1
A
1
X
A
C
0
1
3
2
4
5
7
6
X
X
X
X
X
X
JB
KB
A
BC
1
X
1
X
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
X
X
X
X
1
A
BC
X
1
X
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
X
X
X
X
1
A
BC
1
1
1
1
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
JC
1
X
X
X
X
A
BC
X
X
X
X
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
KC
1
1
1
1
1
continue

## Slide 50
6.3 비동기식 카운터 설계
3-비트 2진 카운터 설계-3(JK F/F)
  구현, 동기식과 비교 및 검증
J
clk
J
clk
clock
1
A'
B
B'
J
clk
C
C'
A
K
K
K
[동기식]
JA
clk
JB
clk
clock
B
JC
clk
C
A
1
KA
KB
KC
[비동기식]
번호 | A | B | C | JA=1 | KA=1 | JB=1 | KB=1 | JC=1 | KC=1 | JA | KA | JB | KB | JC | KC
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1
상태 방정식으로 얻은 결과가 유효 입력에 모두 포함  조건 만족

## Slide 51
6.3 비동기식 카운터 설계
BCD 카운터 설계-1(T F/F)
  n-비트 2진 카운터: 0~2n-1의 2진수를 순차적으로 발생
  BCD 카운터: 9→0으로의 천이에서 불연속적 변화 발생(설계 시 유의!)
  BCD는 4-비트: 4개 F/F 필요  리터럴: ABCD로 설정
F/F 개수 결정
상태 천이표 작성
번호 | A | B | C | D
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
comtinue

## Slide 52
6.3 비동기식 카운터 설계
BCD 카운터 설계-1(T F/F)
    A 및 B F/F
클럭 결정과 여기 입력 고려 시점(유효한 상태 변화 시점) 표시
B,C 변화 없음
continue

## Slide 53
6.3 비동기식 카운터 설계
BCD 카운터 설계-1(T F/F)
    C, D F/F 및 최종 클럭 결정 결과
클럭 결정과 여기 입력 고려 시점(유효한 상태 변화 시점) 표시
continue

## Slide 54
6.3 비동기식 카운터 설계
BCD 카운터 설계-1(T F/F)
  상태표에 여기 입력 추가
번호 | A | B | C | D | TA | TB | TC | TD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
  여기 입력 간소화
TB = TD = 1  간소화 불필요
최소항 0이 포함된 TA와 TC에 대한 간소화 수행
10~15는 무관항
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
X
X
CD
C
B
D
1
X
X
X
X
X
TA
0
X
X
1
X
0
0
X
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
X
X
CD
C
B
D
0
X
X
X
X
X
TC
1
X
X
1
X
1
1
X
A
A'
BC
don’t care term = ∑(0,2,4,6,8,10,11,12,13,14,15), TA = ∑(7,9) = A + BC
don’t care term = ∑(0,2,4,6,8,10,11,12,13,14,15), TC = ∑(1,3,5,7) = A′
TB = TD = 1
continue

## Slide 55
6.3 비동기식 카운터 설계
BCD 카운터 설계-1(T F/F)
  구현 및 동기식과의 비교, 검증
    검증  TA와 TC에 대해 수행, 상태 방정식 결과가 여기 입력에 모두 포함
T
clk
T
clk
clock
1
A'
B
T
clk
D
A
T
clk
C
1
T
clk
T
clk
clock
1
A'
B
B'
T
clk
D
D'
A
T
clk
C
C'
[동기식]
[비동기식]
번호 | A | B | C | D | TA= A+BC | TC= A′ | TA | TC
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 56
6.3 비동기식 카운터 설계
비동기식 BCD 카운터의 확장
    비동기식 BCD 카운터의 MSB F/F: 9→0으로 천이될 때 하강 에지 파형 발생
    연속적으로 비동기식 BCD 카운터 블록 확장 시 다음 단 클럭으로 동작 가능
D
C
B
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
clock
BCD counter
A
B
C
D
clk
clock
BCD counter
A
B
C
D
clk
BCD counter
A
B
C
D
clk
다음 자리의 카운터 클럭
1의 자리
10의 자리
100의 자리
    동기식 BCD 카운터도 하강 에지에 동작하도록 설계하면 비동기식과 동일하게 MSB를 다음 단 클럭으로 사용하여 확장 가능

## Slide 57
6.3 비동기식 카운터 설계
BCD 카운터 설계-2(D, JK F/F)
  여기 입력 추가
번호 | A | B | C | D | DA | DB | DC | DD | JA | KA | JB | KB | JC | KC | JD | KD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | X | X | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | X | X | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 0 | X | X | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
continue

## Slide 58
6.3 비동기식 카운터 설계
BCD 카운터 설계-2(D, JK F/F)
  여기 입력 간소화
    최소항에 0이 없는 KA=JB=KB=KC=JD=KD=1  간소화 수행 불필요
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
X
X
CD
C
B
D
0
X
X
X
X
X
DA
0
X
X
1
X
0
0
X
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
X
X
CD
C
B
D
X
X
X
X
X
X
DB
X
X
X
0
X
X
1
X
B'
BC
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
X
X
CD
C
B
D
0
X
X
X
X
X
DC
1
X
X
0
X
1
0
X
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
1
X
CD
C
B
D
0
X
X
X
X
X
DD
0
1
1
0
1
0
0
1
D'
A'C'
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
X
X
CD
C
B
D
X
X
X
X
X
X
JA
0
X
X
1
X
0
0
X
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
X
X
CD
C
B
D
0
X
X
X
X
X
JC
1
X
X
X
X
1
X
X
A'
BC
DA = BC, DB = B′, DC = A′C′, DD = D′
JA = BC, JC = A′
comtinue

## Slide 59
6.3 비동기식 카운터 설계
BCD 카운터 설계-2(D, JK F/F)
  구현 및 검증
    상태 방정식 결과가 1이 아닌 여기 입력에 대해 작성  결과 일치
D
clk
D
clk
clock
A'
B
D
clk
D
A
D
clk
C
D'
B'
C'
J
clk
J
clk
clock
A'
B
1
clk
D
A
J
clk
C
K
K
K
K
J
번호 | A | B | C | D | DA=BC | DB=B′ | DC=A′C′ | DD=D′ | JA=BC | JC=A′
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 60
6.3 비동기식 카운터 설계
BCD 하향 카운터 설계(JK F/F)
  F/F 개수 결정
    BCD는 4개의 F/F 필요  리터럴: ABCD
번호 | A | B | C | D
9 | 1 | 0 | 0 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1
D
C
B
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
A
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Main clock
  상태 천이표 작성
  클럭 결정과 여기 입력 고려 시점 표시
  (상승 에지 트리거 F/F 사용)
continue

## Slide 61
6.3 비동기식 카운터 설계
BCD 하향 카운터 설계(JK F/F)
  상태표에 여기 입력 추가
  여기 입력 간소화
번호 | A | B | C | D | JA | KA | JB | KB | JC | KC | JD | KD
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | X
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | X
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | X | 1 | X
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
X
X
CD
C
B
D
X
X
X
X
X
X
JA
X
0
0
X
0
X
X
1
B'C'
A
0
1
3
2
4
5
7
6
AB
12
13
15
14
8
9
11
10
1
X
CD
C
B
D
0
X
X
X
X
X
JC
X
1
X
X
X
X
X
0
B
A
JA = B′C′ = (B + C)′, JC = A + B
KA = JB = KB = KC = JD = KD = 1
JA와 JC에만 0 존재  간소화 수행
continue

## Slide 62
6.3 비동기식 카운터 설계
BCD 하향 카운터 설계(JK F/F)
  구현 및 검증
J
clk
J
clk
clock
B
1
clk
D
A
J
clk
C
K
K
K
K
J
번호 | A | B | C | D | JA=B′C′ | JC=A+B | JA | JC
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 63
6.3 비동기식 카운터 설계
랜덤 2진 카운터 설계(T F/F)
T F/F을 이용한 0→3→4→5→6→1→0으로 순환하는 비동기식 랜덤 카운터 설계
    카운터 상태 6개  3-비트의 저장 장치 필요, 리터럴: ABC
  F/F 개수 결정
  상태 천이표 작성
번호 | A | B | C
0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
0
C
B
A
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
C
B
A
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
Main clock
클럭 결정
  A F/F은 B F/F 출력 사용 / B, C F/F은 main clock 사용
continue

## Slide 64
6.3 비동기식 카운터 설계
랜덤 2진 카운터 설계(T F/F)
0→3→4→5→6→1→0으로 순환하는 비동기식 랜덤 카운터를 T F/F을 이용해 설계하라
continue
상태표에 여기 입력 추가
  전체 공통 무관 항: 2, 7
  A F/F의 클럭 미인가로 인한 무관 항: 0, 4, 5, 1
번호 | A | B | C | TA | TB | TC
0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
    여기 입력 간소화
don’t care term = ∑(2,7)
TA = TC = 1,
TB = ∑(0,3,5,6) = A′C′ + AC + B = (AC) + B
A
BC
1
1
0
X
A
B
C
0
1
3
2
4
5
7
6
TB
1
0
X
1
AC
A'C'
B

## Slide 65
6.3 비동기식 카운터 설계
랜덤 2진 카운터 설계(T F/F)
T F/F을 이용한 0→3→4→5→6→1→0으로 순환하는 비동기식 랜덤 카운터 설계
continue
구현과 검증
T
clk
clock
A
1
clk
C
T
clk
B
T
1
번호 | A | B | C | TB=(A⊙C)+B | TB
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
정의되지 않은 상태인 2와 7 발생 시 동작
    ABC=010(2), TA=1, TB=(AC)+B=1, TC=1
    모든 비트를 toggle  ABC=010→101(5)
    ABC=111(7), TA=1, TB=(AC)+B=1, TC=1
    모든 비트를 toggle  ABC=111→000(0)

## Slide 66
1. 순차 논리 회로의 회로도에서 상태 방정식을 유도할 수 있다.
2. 회로도에서 입출력 변수를 구분할 수 있다.
3. 상태 방정식에서 상태표를 작성할 수 있다.
4. 상태표에서 상태도를 그릴 수 있고 상태도에서 상태표를 작성할 수 있다.
5. 동기식 회로와 비동기식 회로를 구분할 수 있다.
6. 동기식 2진 및 BCD 카운터를 D, T 및 JK F/F으로 설계할 수 있다.
7. 동기식 랜덤 카운터를 설계할 수 있다.
8. 동기식 2진 상하향 카운터 및 병렬 로드 기능의 카운터를 설명할 수 있다.
9. 순환 및 존슨 카운터의 특징을 설명하고 설계할 수 있다.
10. 비동기식 카운터의 클럭 결정과 여기 입력이 유효한 시점을 지정할 수 있다.
11. 비동기식 2진 및 BCD 카운터를 D, T 및 JK F/F으로 설계할 수 있다.
12. 비동기식 랜덤 카운터를 설계할 수 있다.

## Slide 67
수고하셨습니다!