## Slide 1: 7장 프로그래머블 논리 장치 (PLD)
원리로 쉽게 배우는
디지털 논리회로 설계
한규필 지음

## Slide 2: 목차
7.1 PLD 개요
7.2 PROM
7.3 PAL과 PLA
7.4 RAM
7장 프로그래머블 논리 장치(PLD)

## Slide 3
학습 목표
1. PLD의 종류를 이해한다. 2. 메모리의 종류를 이해한다. 3. 어드레싱 원리를 이해한다. 4. 2차원 어드레싱과 어드레스 다중화를 이해한다. 5. 메모리 확장 방법을 이해한다. 6. PROM, PAL, PLA의 프로그래밍 원리를 이해한다. 7. PLD로 조합 회로를 설계하는 방법을 이해한다. 8. RAM의 구조를 이해한다.

## Slide 4
7.1 PLD 개요
  디코더(조합 논리 회로 구현 시)
    디코더: 모든 최소항 조합 출력  AND 게이트 불필요
    외부에 OR 게이트만 연결  부울 함수를 SOP 형식으로 구현
  PLD(programmable logic device)
    AND-OR의 두 게이트 군/배열(cluster/array/matrix)을 미리 제작
    논리 게이트 없이 원하는 논리 회로 설계 가능
    연결이 필요한 부분과 불필요한 부분을 사용자가 직접 조작
    연결 부위는 퓨즈(fuse) 형식  약간의 과전류를 흘려 연결을 끊는 방식
    SOP 형식으로 조합 논리 회로 설계 가능
    최근에는 순차 논리 회로 설계도 가능
프로그래머블 논리

## Slide 5
7.1 PLD 개요
IC 분류(특수 목적용 및 주문 제작 IC 제외)
  프로그래밍 가능 유무에 따른 분류
Logic ICs
Standard family logic
7400-series family
AND, OR, Inverter, NAND 등 기본 게이트 및
Decoder, MUX,
DEMUX, F/F 등
Programmable logic
Factory programmable
Field programmable
Masked ROM
SPLD
CPLD
FPGA
PAL
PLA
GLA
PROM, EPROM, EEPROM(E2RAM)

## Slide 6
7.1 PLD 개요
PLD의 종류
PLD 종류 | 공통점 | 차이점
PROM | AND 게이트 array와 OR 게이트 array로 구성되어 있음 (SOP 형식 구현) | AND 게이트 array 고정 OR 게이트 array 프로그램 가능 (Fixed-AND, programmable-OR) 조합 논리 회로만 설계 가능
PAL |  | OR 게이트 array 고정 AND 게이트 array 프로그램 가능 (Fixed-OR, programmable-AND) F/F 내장으로 순차 논리 회로 설계도 가능
PLA |  | AND 게이트 array 프로그램 가능 OR 게이트 array 프로그램 가능 (Programmable-AND, programmable-OR) F/F 내장으로 순차 논리 회로 설계도 가능

## Slide 7
7.2 PROM
메모리의 종류
메모리 분류
ROM
(read-only memory)
RAM
(random-access memory)
ROM (masked ROM)
PROM (programmable ROM)
EPROM (erasable PROM)
EEPROM (electrically EPROM, E2RAM)
SRAM (static RAM)
DRAM (dynamic RAM)
Flash memory

## Slide 8
7.2 PROM
메모리 종류와 특징
  ROM(read-only memory)
    비휘발성(non-volatile) 메모리: 전원을 꺼도 데이터 저장
    전원 인가 시 초기 실행이 필요한 경우 사용
      펌웨어(firmware), ROMBIOS 프로그램, 상용 가전(consumer electronics) 제품의 소규모 프로그래밍 코드
  RAM(random-access memory)
    휘발성(volatile) 메모리: 전원이 없으면 기억된 데이터 삭제
    읽기/쓰기 제한 및 횟수에 제약이 없는 메모리
      컴퓨터의 주기억장치나 임시저장소 및 캐시 등에 사용

## Slide 9
7.2 PROM
ROM의 종류
  masked ROM
    초기 형태 ROM: 반도체 IC 제조회사에 제작
    0과 1이 기록된 mask를 이용해 IC를 대량 제작
    한 번에 많은 IC 제작을 필요로 하는 구조에 경제적이고 적합
    IC로 만들면 수정 불가  수정 사항 발생 시 제조 IC는 전량 폐기
  Programmable ROM(PROM)
    빈(blank) ROM으로 공급  현장(field)에서 ROM 기록 장치(writer) 이용 데이터 기록
    퓨즈를 끊는 방식으로 0과 1을 기록, 1회 기록(write-once) 가능
  EPROM(erasable PROM)
    다수 기록 가능 PROM
    기록  ROM writer, 삭제  자외선에 수 십분 노출
  EEPROM(electrically EPROM)
    전기적으로 지우고 쓰기 가능 = E2RAM
    약간 높은 전압과 전류를 공급  IC 주변에 쓰기 기능을 담당할 수 있는 특별한 회로 부착
    읽기 속도는 빠르지만 쓰기 속도는 수ms로 매우 느림
    EPROM과 같이 부동 게이트가 있는 FET를 사용하지만 전기적으로 충전과 방전을 조절

## Slide 10
7.2 PROM
RAM의 종류
  SRAM(static RAM)
    전원 공급 동안 기록된 값이 변화 없이 정적(static)으로 저장
    F/F으로 구성된 기억 소자, 내부는 논리 스위치 역할의 다수 트랜지스터로 구성
    읽기 쓰기 속도가 빠른 반면, 발열이 심해 집적도가 낮은 단점
    고속 접근이 필요한 캐시(cache) 메모리나 레지스터로 활용
  DRAM(dynamic RAM)
    트랜지스터 1개와 전하를 충전할 수 있는 커패시터(capacitor) 소자 1개로 구성
    수ms에 완전 방전  항상 동적(dynamic)인 전하의 움직임
    데이터 방전 전 refresh 필요(보통 100ns 이내)
    refresh 과정 중에는 어떤 읽기 쓰기 요구도 수용 불가  속도 저하
    고집적도  대용량 메모리 제작 가능: 주 기억장치(main memory)용

## Slide 11
7.2 PROM
Flash 메모리
    EEPROM(EPROM)과 DRAM의 장점을 가진 메모리
    부동 게이트를 갖는 트랜지스터에 전하를 충전하고 방전
    비휘발성
    1-바이트 단위로는 수정 불가능
      블록 단위로 교체  읽기 쓰기가 자유로우며 한 번에 큰 용량의 데이터를 저장하는 멀티미디어 파일 저장에 용이
    NAND형과 NOR형으로 구분
      SSD(solid state drive), 이동식 디스크나 카메라 및 스마트폰 등의 보조 저장 장치
    기록 가능 횟수 제한
    셀당 기록 가능 비트 단계 구분
      SLC(single-level cell), MLC(multi-level cell), TLC(triple-level cell) 및 QLC(quad-level cell)
    ROM이나 자장 방식을 활용하는 저장 영역들이 플래시 메모리로 대체되는 추세
      ROMBIOS, 이동식 디스크 등

## Slide 12
7.2 PROM
PROM의 구조
  PROM의 퓨즈 및 메모리 셀 구조도
    퓨즈 burning/blowing
    퓨즈 유지: Line 입력으로 스위치 ON  0V와 연결, OR 게이트 출력 = 1
    퓨즈 단락: 해당 셀의 OR 게이트 출력 = 0
+5V
Burning/ Blowing
0V
Fuse1
SW1 ON
+5V
0V
Fuse2
SW2 ON
Line=1
0
1
1
0
1
0
Line
Output1
Output2
Output1
Output2
*
퓨즈 연결 셀: 별표(*)나 X 사용

## Slide 13
7.2 PROM
PROM을 사용한 부울 함수 구현
  2-변수 부울 함수 예
x | y | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 1 0 0 | 0 0 1 0 | 1 0 1 0 | 0 1 1 0 | 1 1 1 0 | 0 0 0 1 | 1 0 0 1 | 0 1 0 1
[간략화된 메모리 결선 표기]
  PROM 기록(48 비트 PROM) = 부울 함수 구현
    PROM = 디코더(모든 AND 게이트 조합: 고정) + 프로그래밍 가능한 OR 게이트
fixed-AND,
programmable-OR IC
24 Decoder
D3
D2
D1
D0
x
y
E
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
PROM
ROM의 크기 =디코더 출력의 개수×비트 수

## Slide 14
7.2 PROM
2차원 어드레스 디코딩
  2차원적으로 5-비트씩 나누면 작은 디코더를 사용해 효율적
101,024 Decoder
A9
A8
A0
A7


1K8 ROM

D7
D6
D5
D0
0
1
2
3
1,023
532 Decoder (row address)
A9
A8
A5
A7
A6

532 Decoder (column address)
A4
A3
A0
A2
A1




8-bit memory cell
32
32

## Slide 15
7.2 PROM
메모리 확장
532 Decoder

324 ROM
D1
D0
0
1
2
3
31
A4
A3
A0
A2
A1
532 Decoder

324 ROM
0
1
2
3
31
CS
D3
D2
D5
D4
D7
D6
532 Decoder

324 ROM
D1
D0
0
1
2
3
31
A4
A3
A0
A2
A1
532 Decoder

324 ROM
32
33
34
35
63
A5
D3
D2
데이터 길이 확장
메모리 주소 확장
1-니블(4-비트) 크기의 2개 32×4 ROM 병렬 연결  32×8 ROM으로 확장
2개 32×4 ROM을 64×4 ROM으로 확장

## Slide 16
7.2 PROM
어드레스 다중화(multiplexing)
532 Decoder

532 Decoder
A4
A3
A0
A2
A1



1K8 ROM
D0
D5
D7
D6

5-bit row address
register
5-bit column address
register
CAS'
RAS'
1) 행-방향 주소가 RAS′=0으로 활성화
2) 5-비트 주소가 행 주소 레지스터에 저장
3) 32개 행 중 1-라인 선택
4) 열-방향 주소의 CAS′=0 활성화
5) 열 주소 레지스터 및 디코더 동작 열 방향의 1라인 선택
6) 1,024개 메모리 셀 중 1개의 어드레스 선택
7) 해당 8-비트 데이터를 읽음
5-비트 라인으로 10-비트 어드레싱 가능

## Slide 17
7.3 PAL과 PLA
PAL
  fixed-OR, programmable-AND 부류
    표준 PAL : 단순 AND-OR 논리식만 구현
    프로그래머블 I/O PAL : 1차 구현된 출력이 입력단으로 피드백되는 연결 추가
    Registered PAL : D F/F과 클럭이 있어 순차 논리 회로 설계 가능
Fuses
x
x
x′
y
y′
y
Fuses
x
x′
y
y′
x
y
F
F'
F
x
x
x′
y
y′
y
F
F
F'
D
clk
Q
Q'
F'
clock
Fuses
[표준 PAL]
[프로그래머블 I/O PAL]
[Registered PAL]
3-상태 버퍼로 출력 제어 가능, 외부 결선 용이

## Slide 18
7.3 PAL과 PLA
PAL 구현 예제
  BCD 8421 코드를 3-초과 코드로 변환하는 논리 함수 결과를 PAL로 구현
  간소화 결과
E8(B8,B4,B2,B1) = B4B1 + B4B2 + B8
E4(B8,B4,B2,B1) = B4′B1 + B4′B2 + B4B2′B1′
E2(B8,B4,B2,B1) = B2′B1′ + B2B1
E1(B8,B4,B2,B1) = B1′
  프로그래머블 I/O의 기능을 쓰기 위해 2곳에 B2′B1′ 사용  부울 함수 출력을 피드백하여 사용
B8
B4
B2
B1
B2′B1′
*
*
E8
E4
E2
E1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

## Slide 19
7.3 PAL과 PLA
PLA
  programmable-AND와 programmable-OR
OR array
AND array
input array
[기본 3-블록 PLA]
OR array
Inverting array
0V
AND array
input array
[반전 어레이가 추가된 4-블록 PLA]

## Slide 20
7.3 PAL과 PLA
PLA
3rd block: OR array
0V
D
clk
Q
Q'
clock
F/F
F/F
F/F
Output
1st block: Input
2nd block: AND array
4th block: Inverting array with XOR
5th block: 3-state buffer and F/F
[5-블록 PLA]

## Slide 21
7.3 PAL과 PLA
아래 부울 함수의 PLA 구현
continue
  F1(w,x,y,z) = Σ(1,4,9,12)
  F2(w,x,y,z) = Σ(0,2,6,8,9,10,14,15)
w
y
z
wx
yz
x
0
1
3
2
4
5
7
6
1
12
13
15
14
8
9
11
10
1
1
1
x'y'z'
xy'z'
F1
w
y
z
0
1
3
2
4
5
7
6
wx
yz
0
12
13
15
14
8
9
11
10
x
y
x'z'
0
0
0
0
0
0
1
xz
0
F1
0
0
1
1
1
0
0
[1의 SOP]
[0의 SOP]
w
y
z
0
1
3
2
4
5
7
6
wx
yz
1
12
13
15
14
8
9
11
10
x
yz'
x'z'
1
1
1
1
1
1
1
wx'y'
wxy
F2
w
y
z
0
1
3
2
4
5
7
6
wx
yz
1
12
13
15
14
8
9
11
10
x
w'z
xy'
1
1
1
1
1
1
1
x'yz
F2
0
0
0
0
0
0
0
0
[1의 SOP]
[0의 SOP]
F1(w,x,y,z) = Σ(1,4,9,12) = x′y′z′+xy′z′ : AND-OR 형식
F1(w,x,y,z) = ∏(0,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14,15) = (y+x′z′+xz)′ : AND-OR-Inverter 형식
F2(w,x,y,z) = Σ(0,2,6,8,9,10,14,15) = x′z′+yz′+wx′y′+wxy : AND-OR 형식
F2(w,x,y,z) = ∏(1,3,4,5,7,11,12,13) = (w′z+xy′+x′yz)′ : AND-OR-Inverter 형식
간소화 결과

## Slide 22
7.3 PAL과 PLA
아래 부울 함수의 PLA 구현
continue
  F1(w,x,y,z) = Σ(1,4,9,12)
  F2(w,x,y,z) = Σ(0,2,6,8,9,10,14,15)
  구현(F1:AND-OR, F2:AND-OR-Inverter)
0V
F2= (w′z+xy′+x′yz)′
F1= x′y′z′+xy′z′
w
x
y
z
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
XOR
  :0과 연결  버퍼, 1과 연결  인버터

## Slide 23
7.4 RAM
메모리 셀과 RAM 구조
  DRAM
    스위치 역할 트랜지스터 1개 + 전하를 충전하는 커패시터 1개
    읽기/쓰기, refresh를 위한 제어 입력과 데이터 입출력 및 어드레스 라인에 연결
0V
커패시터
어드레스 선택(S)
데이터 입력(Din)
데이터 출력 (Dout)
읽기/쓰기 (read/write')
refresh 입력
동작
  어드레스 디코더를 통해 출력된 신호(S=1)가 해당 메모리 셀을 선택
  읽기 모드 활성화(read/write′=1)
  3-상태 버퍼의 반전 제어 신호에 의해 데이터 입력선 차단
  데이터 출력이 3-상태 버퍼를 통해 메모리 저장 값 읽음
  쓰기 신호 비활성화 상태  일정 시간 주기로 refresh 입력이 1이 되면 데이터가 회귀되면서 재기록
  메모리 셀이 선택되고 쓰기 모드 활성화  (read/write′=0) 데이터 입력이 커패시터에 저장

## Slide 24
7.4 RAM
메모리 셀과 RAM 구조
  SRAM
    D F/F이나 SR-래치로 구성
    읽기/쓰기 제어 입력 및 데이터 입출력과 어드레스 라인이 연결된 구조
해당 메모리 셀 선택(S=1), 읽기 모드 활성화(read/write′=1)  D F/F 출력단의 AND 게이트 오픈  저장 데이터 출력
쓰기 모드(read/write′=0)  인버터에 의해 클럭 인가 및 입력 데이터 통과  D F/F에 데이터 기록
동작
D
Q
데이터 출력 (Dout)
clk
어드레스 선택(S)
읽기/쓰기 (read/write')
clock
데이터 입력(Din)
[메모리 셀 블록도]
데이터 출력 (Dout)
어드레스 선택(S)
읽기/쓰기 (read/write')
데이터 입력(Din)
Binary cell(BC)

## Slide 25
7.4 RAM
메모리 셀과 RAM 구조
[44 SRAM 구조도]
24 Decoder
A1
A0
CS
En
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
데이터 입력 라인
Din3
Din2
Din1
Din0
0
1
2
3
데이터 출력 라인
읽기/쓰기 (read/write')
Dout3
Dout2
Dout1
Dout0
데이터 입력 라인이 없으면 ROM 구조와 동일

## Slide 26
1. 프로그래머블 논리 장치를 구분할 수 있다.
2. PROM, PAL 및 PLA의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.
3. 메모리의 종류와 특징을 설명할 수 있다.
4. PLD의 프로그래밍 원리를 설명할 수 있다.
5. PROM의 구조를 그릴 수 있다.
6. PROM을 이용하여 조합 논리 회로를 설계할 수 있다.
7. 어드레싱 방법과 2차원 어드레싱 방법을 설명할 수 있다.
8. 메모리의 데이터 길이 및 주소 확장을 적용할 수 있다.
9. 어드레스 다중화를 설명할 수 있다.
10. PAL과 PLA의 구조를 그릴 수 있고 조합 논리 회로를 설계할 수 있다.
11. DRAM과 SRAM을 메모리 셀을 설명할 수 있다.
12. Binary 셀로 구성된 RAM의 구조를 구성할 수 있다.

## Slide 27
수고하셨습니다!